ОВОС

км 2231-674 (обход г.Шымкент)

ВВЕДЕНИЕ

В связи с изменениями в общественной и политической жизни страны, и набирающей большие темпы урбанизацией, возникла необходимость реконструкции старых и строительства новых автомобильных дорог для соединения населенных пунктов между собой, промышленными центрами и различными сферами обслуживания, а также в целях разгрузки городского и международного автотранспорта.

Данный документ представляет собой материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проектной документации на участке строительства объекта «Обход г. Шымкента» с км 2231 а/д М32 гр. Российской Федерации – «Самара – Шымкент» до км 674 а/д А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент – гр. Республики Узбекистан».

Целью ОВОС является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Разработка ОВОС проведена в соответствии с положениями Экологического кодекса Республики Казахстан и иными действующими правовыми и нормативно-методическими документами РК, регулирующими вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Содержание и состав материалов ОВОС соответствует требованиям «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «28»  июня 2007 года  № 204-п».

Раздел ОВОС подготовлен на основе:

- проектной документации на строительство объекта «Обход г. Шымкента» с км 2231 а/д М32 гр. Российской Федерации – «Самара – Шымкент» до км 674 а/д А-2 «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»;

- инженерно-геологических материалов по объекту: Строительство «Обхода г.Шымкент»  (от км 2231 а/д «гр.РФ (на Самару)-Шымкент» до км 674 а/д «Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез );

- инженерно-гидрологических изысканий по объекту: Строительство а/д «Обход  г.Шымкент от км 2231 а/д гр.РФ (на Самару) – Шымкент до км 674 а/д «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент- Термез»)

- почвенного заключения Южно-Казахстанского ГосНПЦзем РК к проектируемой объездной дороге по объекту «Строительство «Обхода г.Шымкент» АО «Казахстан жолдары» в границах Ордабасинского и Сайрамского районов Южно-Казахстанской области РК Южно-Казахстанского ГосНПЦзем РК;

- визуально-натурных обследования зоны строительства дороги «Обход г Шымкент» с целью выявления в районе предполагаемого строительства памятников истории, культуры и археологии;

- данных РГП «Казгидромет» о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе Южно-Казахстанской области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

В административном отношении проектируемая объездная автодорога «Обход г. Шымкент» с км 2231 а/д М32 до км 674 а/д А-2 расположена в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Общая площадь Южно-Казахстанской области – 117 300 кв. км, расстояние между крайним севером и югом области – 650 км. На севере область граничит с  Карагандинской,  на востоке с Жамбылской, на западе с Кызылординской  областями и на юге с Узбекистаном. В области имеется 12 районов, 20 городов и поселков, 838 сельских населенных пунктов.

Трасса проектируемой объездной автодороги пролегает по территории сельского округа Шубар Ордабасинского района и сельского округа Кайнарбулак Сайрамского районов расположенных в юго-восточной части Южно-Казахстанской области. Общая протяженность автодороги – 36,5 км, т.е. – 255,5 га при проектируемой ширине автодороги в 70 м.

Территория сельского округа Шубар, где берет начало проектируемая дорога, расположена в восточной части Ордабасинского района. От областного центра, г. Шымкента, центральная усадьба с. Шубар удалена на расстояние в 36 км и от районного центра с. Темирлановка – на  11 км.

Большая часть прокладываемой трассы, почти 72%, проходит по территории сельского округа Кайнарбулак Сайрамского района, расположенного в северо-западной части района. От областного центра, г.Шымкента, центральная усадьба – с.Комешбулак, удалена на 22 км и от районного центра с. Аксукент – на 28 км.

Населенные пункты обоих округов электрофицированы, имеется телефонная связь с районным и областным центром.

Ситуационная карта района расположения проектируемой объездной автодороги приведена на рисунке 1.1.

1.2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Южно-Казахстанская областъ, расположенная в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня, характеризуются резко континентальным аридным климатом, который проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от зимы к лету.

Лето  жаркое  и продолжительное, зима сравнительно короткая, осадков выпадает мало.

Наблюдается большая сухость воздуха, неустойчивость и дефицит атмосферных осадков, интенсивность испарения, малоснежье в зимний период, сдувание снега с поверхности земли, обилие прямой солнечной радиации в течение всего вегетативного периода.

Потенциал природной экологической безопасности зависит от сочетания ряда климатических параметров, способствующих или препятствующих воздействию техногенных загрязнений:

- температурный режим  является расчетным при определении приземных концентраций загрязнения атмосферного воздуха;

- одним из ведущих климатических параметров в этом плане является ветровой режим, слабые ветры и штили не дают выбросам вредных веществ рассеиваться в атмосфере;

- хорошей способностью вымывать вредные примеси из атмосферы обладают осадки.

Многолетние климатические характеристики района прохождения проектируемой трассы объездной автодороги по данным ближайшей метеостанции «Шымкент» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Климатические многолетние данные метеостанции «Шымкент»

| Показатели | Месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Количество осадков (средние значения), мм | 59 | 64 | 87 | 79 | 43 | 18 | 8 | 3 | 6 | 39 | 53 | 64 | 523 |
| Абсолютные минимальные температуры воздуха, 0С | -26,6 | -24,7 | 19,1 | 9,5 | 1,4 | 6,2 | 9,5 | 6,8 | 1,6 | 5,5 | 15,9 | -27,3 | -27,3 |
| Абсолютные максимальные температуры воздуха, 0С | 19,4 | 24,5 | 31,1 | 33,4 | 37,4 | 401, | 42,7 | 41,6 | 38,7 | 33,0 | 26,4 | 23,3 | 42,7 |
| Высота снежного покрова, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |
| Начало заморозков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Конец заморозков |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра (средние значения), м/сек | 1,4 | 2, | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 2,1 |
| Число дней с сильным ветром (>15м/сек) | дн. | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 |

Устойчивый  переход средней суточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным (через 0оС)  происходит 5-10 марта.  Продолжительность  периода  со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0оС составляет 61 сут,  8оС – 143 сут,  10оС – 180  сут. Сумма температур воздуха выше 10оС составляет 4049оС, продолжительность безморозного периода составляет 189 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 523 мм. Большое количество осадков падает на зимнее, ранне-весеннее время. Снежный покров на обследуемом участке непостоянный  и неустойчивый. В течение зимы снег неоднократно сходит.

Количество дней: с гололедом – 4, с метелями – 4, с градом – 2,  с туманами – 31, с пыльными бурями – 5,  с грозами – 19.

Распределение повторяемости и скорости ветра по метеостанции «Шымкент» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2– Характеристика параметров ветра

| Наименование показателей | Месяц | Ед. изм. | Показатели по румбам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Повторяемость ветра | январь | % | 4 | 8 | 32 | 24 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Средняя скорость | январь | м/сек | 1,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 5,4 | 5,1 | 2,9 | 2,2 |
| Повторяемость ветра | июль | % | 9 | 22 | 25 | 12 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Средняя скорость | июль | м/сек | 3,6 | 5,6 | 2,9 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 3,2 |

Господствующими направлениями ветра в районе являются северные, северо-восточные, восточные ветры. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штиля по данным метеостанции Шымкент отражена на рис. 1.2.

1.3 РЕЛЬЕФ И ЛАНДШАФТ

Рельеф Южно-Казахстанской области – предгорная равнина юго-западных склонов хребта Каратау. Несмотря на довольно незначительную среднюю высоту Каратауских гор, здесь  под защитой от холодных северных ветров, сразу ощущается значительный контраст в климате и гидрографии.

Согласно ландшафтно-геоморфологического районирования Республики Казахстан Ордабасинский и Сайрамский районы Южно-Казахстанской области находятся в пределах горно-степной зоны, в поясе полуобеспеченной богары и поливного земледелия.

В районе проложения трассы автодороги выделены две природные зоны: сухая жаркая зона пустынь и полупустынь и  очень засушливая жаркая предгорная зона.

Рельеф участка в геоморфологическом отношении представлен предгорной увалисто-холмистой равниной, на фоне которой отчетливо выражена долина реки Шубарсу. Характерной особенностью рассматриваемой территории является заметная изреженность неглубокими саями и балками.

Основными элементами рельефа предгорной волнистой равнины являются невысокие холмы и понижения.

Холмы имеют округлые очертания, склоны их обращены в разные стороны. Крутизна склонов различная от пологих до покатых. Высота их колеблется  в пределах 10-20 и более метров. На водоразделах и склонах получили распространение сероземные почвы, различной смытости.

Долина р. Шубарсу представляет собой неширокую, с незначительным уклоном равнину. Здесь сформировались лугово-сероземные почвы.

В геологическом строении полосы трассы автодороги выявлены аллювиально-пролювиальные отложения, представленные супесью, суглинком, песком и галечником.

Грунты незасолены, слабо-  и среднеагрессивные и неагрессивные к бетону.

1.4  ПОЧВЫ И ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Почвообразующими породами рассматриваемой территории являются лессовидные суглинки. Они характеризуются однородной по всему профилю палевой окраской, пористостью, рыхлым сложением, высокой карбонатностью и пылеватостью.

На территории дороги выявлены лессовидные суглинки среднего механического состава, сумма частиц менее 0,01 мм колеблется в пределах 30-45%. Породы высококарбонатны, содержание углекислоты карбонатов в верхних горизонтах колеблется в пределах 2,0-0,89, а в нижних – от 2,85 до 12,83%. По данным анализа водной вытяжки они не засолены, содержание плотного остатка не превышает 0,066%.

В зависимости от характера грунтового увлажнения на лессовидных отложениях сформированы сероземы обыкновенные и лугово-сероземные почвы.

Преобладающими почвами рассматриваемой территории являются сероземы обыкновенные, сформировавшиеся на предгорной волнистой равнине, в условиях резко засушливого климата, малого количества осадков, при неравномерном их выпадении.

Некоторая часть этих почв подвержена водной эрозии, в результате которой образовались слабосмытые, смытые, слабонамытые и намытые почвы. В долине реки Шубарсу сформировались лугово-сероземные почвы.

По материалам почвенных обследований и лабораторных анализов выделены следующие типы и разновидности почв:

- Сероземы обыкновенные суглинистые

- Сероземы обыкновенные орошаемые суглинистые

- Сероземы обыкновенные смытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными намытыми суглинистыми 30-50%

- Сероземы обыкновенные слабосмытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными смытыми суглинистыми 10-30% и сероземами обыкновенными слабосмытыми суглинистые до 10%

- Лугово-сероземные суглинистые.

Сероземы обыкновенные суглинистые

На участке дороги получили самое широкое распространение – 90,7%. Сформировались на выровненных участках и на пологих склонах под эфемероидно-эфемеровой растительной ассоциацией. Грунтовые воды залегают довольно глубоко (в пределах 15-20м) и на почвообразовательные процессы влияния не оказывают. Сероземы обыкновенные характеризуются непромывным типом  водного режима.

Почвы сероземной зоны зимой не промерзают, иногда наблюдается кратковременное неглубокое промерзание. Поэтому к началу весенней вегетации растений в почве создается благоприятное сочетание влаги и тепла, в результате чего буйно развивается растительность.

Почвы обладают довольно высоким естественным плодородием и имеют благоприятные водно-физические свойства, являются пахотопригодными землями хорошего качества и требуют обычной зональной агротехники.

Сероземы обыкновенные орошаемые суглинистые

Встречаются на рассматриваемом участке дороги тремя контурами восточнее с. Кайнарбулак и западнее с.Кызылсихым.

Сформировались под эфемероидно-эфемеровой растительностью на лессовидных суглинках. Грунтовые воды находятся глубоко и в почве сохраняется ирригационный непромывной тип водного режима. Под влиянием орошения произошли некоторые изменения в морфологии и физических свойствах этих почв. К числу главных отличительных черт следует отнести растянутость гумусового профиля за счет вымывания его из верхних горизонтов поливными водами вниз по профилю, слабую дифференциацию почвенного профиля, а также слабую выраженность карбонатно-иллювиального горизонта.

Под влиянием орошения повышается жизнедеятельность дождевых червей и микроорганизмов, которые способствуют разложению органических остатков и обогащают почвы питательными веществами. По механическому составу почвы суглинистые. Описываемые почвы не засолены легкорастворимыми солями и обладают хорошими водно-физическими свойствами, являются хорошими землями и относятся к пахотопригодным землям хорошего качества. Их массивы используются под сельскохозяйственные культуры (хлопчатник, кукуруза, люцерна).

Сероземы обыкновенные смытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными намытыми суглинистыми 30-50%

Встречаются повсеместно мелкими небольшими контурами. Приурочены к склонам волн (смытые) и понижениям (намытые). Грунтовые воды находятся на глубине 10-20 м.

Растительный покров представлен калтыково-разнотравной растительностью.

Сероземы обыкновенные смытые суглинистые сформировались на слабокрутых и крутых склонах. В значительной степени подвержены водной эрозии и отличаются от нормальных уменьшенной мощностью гумусового горизонта, слабой переработанностью дождевыми червями. По механическому составу данный компонент суглинистый.

Сероземы обыкновенные намытые суглинистые образовались в результате намыва почвенных наиболее плодородных частиц в понижениях участка с вышележащих участков.

Земли описываемой почвенной разновидностей из-за рельефа используются как пастбищные земли.

Сероземы обыкновенные слабосмытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными смытыми суглинистыми 10-30% и сероземами обыкновенными слабосмытыми суглинистые до 10%

Встречаются четыре раза мелкими небольшими контурами на территории с/о Шубар. Приурочены к склонам волн (слабосмытые и смытые) и понижениям (намытые). Сероземы обыкновенные слабосмытые суглинистые приурочены к покатым и слабопокатым склонам юго-западных экспозиций, сероземы обыкновенные смытые – к южным, более крутым склонам, а слабонамытые разновидности к понижениям. Грунтовые воды находятся на глубине 10-20 м. Растительный покров представлен калтыково- разнотравной растительностью, а кое-где естественная растительность не сохранилась.

Земли описываемой почвенной разновидностей из-за рельефа используются как пастбищные земли.

Лугово-сероземные суглинистые

Распространены данные почвы одним небольшим  контуром в долине реки Шубарсу. Лугово-сероземные суглинистые почвы сформировались на лессовидных суглинках, под лугово-разнотравной растительной ассоциацией. Они образовались в депрессиях рельефа в условиях периодического грунтово-капиллярного подпитывания при глубине залегания грунтовых вод 4-6м. Характеризуются лугово-сероземные почвы десуктивно-выпотным типом водного режима. При  этом типе водного режима капиллярно поднятые воды периодически питают влагой почвенные горизонты. Подпитывание их происходит в периоды подъема грунтовых вод и прекращается при летнем иссушении.

Эти почвы являются пахотопригодными землями хорошего качества, требующими обычной зональной агротехники.

Средневзвешенный балл бонитета по всей протяженности дороги составил 14,7 единиц.

Качественные характеристики почвенных разновидностей по всему протяжению объездной дороги представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Характеристика  качества почв по трассе объездной автодороги «Обход г. Шымкента»

| Наименование почв | Площадь, га | Гумус, % | Объемный вес, г/см3 | Балл бонитета | Качество земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероземы обыкновенные суглинистые | 231,7 | 0,93 | 1,37 | 13,2 | Пахотопригодные, хорошего качества |
| Сероземы обыкновенные орошаемые суглинистые | 14,56 | 0,82-1,1 | 1,37 | 39,4 | Пахотопригодные, хорошего качества |
| Сероземы обыкновенные смытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными намытыми суглинистыми 30-50% | 2,45 | 0,61-1,03 | 1,37 | 11,1 | Пастбищные земли |
| Сероземы обыкновенные слабосмытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными смытыми суглинистыми 10-30% и сероземами обыкновенными слабосмытыми суглинистые до 10% | 5,04 | 0,62 | 1,37 | 13,9 | Пастбищные земли |
| Лугово-сероземные суглинистые | 1,75 | 1,23 | 1,42 | 17,5 | Пахотопригодные, хорошего качества |

.5 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть на территории Южного Казахстана распределена крайне не равномерно. Речная сеть наиболее развита в горной части территории. На равнине она выражена слабо и представлена в основном транзитными реками и временными водотоками. В полупустынной зоне гидрографическая сеть практически отсутствует.

Главным источником питания рек Южного Казахстана, в том числе и подземного, являются талые и дождевые воды, объем которых и определяет величину годового стока. В связи с тем, что сток многих рек интенсивно разбирается на орошение и другие хозяйственные нужды, гидрологический режим их является сильно искаженным, причем все местные водотоки, кроме р. Арысь большую часть года в своем нижнем течении пересыхают. По этой причине водные ресурсы рек, рассчитываемые по данным измерений в гидрометрических створах, не отражают  собой естественные водные ресурсы, которые формируются в бассейнах рек.

Основным крупным водотоком, пересекающим трассу автодороги, является река Шубарсу. Представляет собой равнинную, сильно меандрирующую реку, на которой плесы чередуются с перекатами.  Коренные берега высокие и покатые, их высота достигает 5-6 метров. Ширина между ними до 80-100 метров. Пойма чередующаяся. Ширина по бровкам 6,0м. русла 4,0м. глубина в русле 0,7-1,0м. Скорость течения воды 0,7-0,8 м/сек. Расход порядка 2,0 м3/сек. Максимум половодья речки Шубарсу наблюдается 20-25 марта, а наименьший уровень воды наблюдается в сентябре. Ее длина от истоков до створа трассы составляет порядка 21 км, а площадь водосбора 77км².

Основной тип питания реки – родниковый, однако формирование максимальных расходов воды происходит за счет таяния снегов в бассейне и выпадении ливневых осадков. Причем катастрофические паводки, как правило, формируются при выпадении ливневых осадков на тающий снег.

Воды реки Шубарсу пригодны для всех видов пользования, служит источником водоснабжения населенных пунктов, используются для орошения.

В 2 километрах выше по течению от створа мостового перехода в русле реки Шубарсу расположен вододелитель, который распределяет воду в правый и левый каналы. Отводы в каналы оборудованы шитовыми винтовыми затворами 1,5х0,8м. В русловой части стоит три таких затвора. Общая их ширина 2,4м. Паводком 2003 года затворы были частично разрушены и  затем восстановлены.

Остальные водотоки, пересекающие трассу, носят периодический характер. Поливные каналы и арыки работают только в вегетационный период, а сухие лога и саи в период таяния снега и выпадения жидких осадков.

При рекогносцировочном обследовании летом 2008 г. вдоль трассы проектируемой автодороги отмечены функционирующие каналы:

- поливной канал Шубар-Кайшылы на левой бровке коренного берега реки Шубарсу. Ширина по верху 4-6м. глубина до 1,5 м. Ширина русла 2,5-3м. глубина воды в русле 0,5-0,7м.  Сток до 1,0м3/сек.  Правый берег искусственный, отсыпан из русловой выемки. Максимальный расход составляет 3,2 м3/сек.

- поливной канал Орынбай на правой бровке коренного берега реки Шубарсу. Обвалован, ширина по обваловке 20м. по верху 8,0м. высота коренных берегов 2,5 м. ширина русла 3,0м. глубина воды в русле 0,5м. Сток до 1,0м3/сек. Максимальный расход составляет 1,5м3/сек.

- водохранилище сезонного регулирования стока в русле реки Шубарсу в районе аула Кайнарбулак. Длина порядка 800-900м. ширина максимальная 70-80м. Оборудовано насыпной подпорной плотиной, по гребню которой проходит асфальтированная автодорога на пос. Карла Маркса. Плотина длиной до 60м. ширина ее по верху 14-15м. высота 7-8м. Для сброса воды в нижний бъеф оборудована шахтным водосбросом с щитовым деревянным наборным затвором и круглой ж.б. трубой диаметром 1,0м.

Подземные воды

Описываемая территория относится к Скифско-Туранскому гидрогеологическому  региону, Сырдарьинскому бассейну первого порядка.

Первыми от поверхности в возрастном отношении залегают водоносные горизонты относящиесяся к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям, среднечетвертичным аллювиальным отложениям, современным аллювиальным отложениям, сложенные галечниками, песчаниками, супесями, песками, суглинками и гравийно-галечниками.

Грунтовые воды в долине р. Шубарсу находятся на небольшой глубине (1,5-2м), минерализация их колеблется в пределах 0,5-3г/л, преобладают воды с минерализацией 1,0 г/л. Из-за периодического поверхностного увлажнения и подпитывания верхних горизонтов почв грунтовыми водами на лессовидных породах образовались лугово-сероземные почвы.

Грунтовые воды в предгорно-волнистой равнине залегают очень глубоко, более 10 м, и на процессы почвообразования влияния не оказывают.

1.6 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Согласно ботанико-географическому районированию территория проектируемой объездной автодороги расположена в Азиатской пустынной области, Ирано-Туранской подобласти  Западно-Тяньшанской провинции, в предгорной зоне низкотравных полусаванн.

Растительность предгорно-волнистой равнины представлена низкотравной эфемероидно-эфемеровой полусаванной, состоящей из эфемероидов (мятлик луковичный, осочка толстолобиковая) из эфемеров: костер кровельный и японский, эгилопс, лентоостник и др. Урожайность кормовой массы составляет в среднем 3-5 ц/га. На днищах саев растительный покров богат видовым составом за счет дополнительного увлажнения поверхностными и дождевыми водами. К вышеперечисленным группировкам примешиваются луговые виды: пырей, тысячелистник, солодка и др. Проективное покрытие – 80%.

Значительной пестротой растительного покрова отличается долина р. Шубарсу. Её пойма характеризуется густым и богатым по видовому составу травостоем. Наиболее распространенными являются пырей, костер,  клевер белый и розовый. Урожайность их составляет 10 ц/га и выше. В прирусловой части долин местами встречается ива, лох. Основным засорителем пастбищ сельского округа является лентоостник длинноволосый, засоряющий около 90% всех пастбищ. По все территории распространены непоедаемые ядовитые сорняки, такие как брунец и каперцы, заметно снижающие урожайность пастбищ.

Из культурных растений на территории выращиваются озимые зерновые (пшеница, ячмень), люцерна, сафлор, на поливных землях кукуруза, хлопчатник и бахчевые культуры. Из сорных растений наиболее встречаются горчак, гумай, вьюнок полевой, свинорой, тростник.

В районе проложения автодороги повсеместно распространены грызуны: суслики, тушканчики, полевые мыши. Из представителей насекомоядных встречаются ежи, землеройки, из пресмыкающихся – ящерицы, змеи. Из домашних животных овцы и крупный рогатый скот.

В местах, прилегающих к трассе автодороги, мест постоянного гнездования и  обитания,  животных не обнаружено.

1.7  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Проектируемый участок объездной автодороги «Обход г. Шымкента» с км 2231 а/д М32 до км 674 а/д А-2, является частью дороги, связывающей Казахстан с Российской Федерацией, Китаем и Среднеазиатскими Республиками.

Трасса проектируемой объездной автодороги пролегает по территории сельского округа Шубар Ордабасинского района и сельского округа Кайнарбулак Сайрамского районов расположенных в юго-восточной части Южно-Казахстанской области.

Ордабасинский район находится в горно-степной зоне, поясе полуобеспеченной богары и поливного земледелия.

В состав района входят 8 сельских округов. Численность населения - 84500 человек. Территория района составляет 2700 квадратных километров.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет свыше 246 000 га. Основное направление хозяйств – хлопководство и тонкорунное овцеводство. Дополнительные отрасли в растениеводстве – производство зерна на поливе и на богаре, овощей, фруктов и винограда. В районе развито производство строительных материалов, таких как жженый кирпич, гравий, клинец.

Сайрамский район относится к горно-степной зоне с развитым поливным земледелием.

В ведении районного акимата находятся 17 аульных округов и 73 населенных пункта. Административный центр - село Аксукент. Население района - 241500 человек
Территория района составляет 17000 квадратных километров

По своему производственно-экономическому потенциалу Сайрамский район считается одним из самых перспективных в области. Приоритетным направлением экономики района является сельское хозяйство. Одним из основных видов деятельности предприятий района является производство растительного масла «Арай» и производство вина.

В районе расположены крупные производственные комплексы и множество промышленных предприятий. Среди них нефтеперерабатывающий завод АО «Шымкентнефтеоргсинтез», ТОО «Шымкентгаз», «Манкентаулмаш», «Электрод», АО «Шымкентпласт», «Сайрам», «Онтустик кус».

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 152 000 га. Здесь хорошо развито молочное скотоводство, тонкорунное овцеводство, производство зерна и овощей. Дополнительными отраслями сельского хозяйства являются производство семян люцерны, лекарственных растений, фруктов и винограда. Сельскохозяйственными производителями производится до десяти процентов валовой продукции сельского хозяйства области.

На территории района зафиксировано 58 ранее средневековых и позднесредневековых поселений и городищ, курганные могильники, одиночные курганы и некрополи, исторические памятники датированные от 5 века до н.э. до 18 века. Район обладает определенным потенциалом природных ландшафтов, оазисов, которые можно использовать для туризма и отдыха.

В 1990 годы произошел спад сельскохозяйственной продукции, уменьшились посевные площади. В связи, с чем произошел отток населения из села в город.

Большая часть населения занята в сельском хозяйстве и домашним подворьем, а также в сфере услуг.

В последнее время экономический рост валового внутреннего продукта, возобновился, внешнеторговый оборот увеличился, что влечет за собой увеличение грузоперевозок. Поэтому роль автодороги в социально-экономическом плане значительно повысится.

1.8  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ

Одним из вопросов, рассматриваемых при строительстве объездной автодороги  «Обход г. Шымкента», является сохранение памятников истории и культуры, к которым относятся определенные сооружения, памятные места и другие объекты, связанные с историческими событиями жизни народа. Произведения материального и духовного творчества, представляющие  историческую, научную, художественную ценность (старинные постройки, захоронения, археологические объекты), а также уникальные природные заповедники, национальные парки.

В ходе проведения изыскательских работ, культурно-исторических, археологических и архитектурных памятников в районе реконструируемого участка дороги не выявлено.

В район непосредственного строительства будущей дороги в «Обход города Шымкента» попало десять памятников археологии. Среди них нужно отметить – городище Хурлуг, комплекс средневековых рибадов, площадью 3 га, 4 курганных могильника, 2 одиночных кургана и 2 поздних поселений.

Особо следует отметить памятники, имеющие поселенческую структуру. К ним относятся городище Хурлуг и рибады у Кайнарбулака. От первого начинается ось дороги по объезду города Шымкента. Следует отметить, что Хурлуг и рибады имеют одинаковую топографию, где нет стены и не выделена цитадель. Такого типа памятники, очевидно, возникают в эпоху караханидов, где надобность в мощном укреплении отпадает, так как эта территория Испиджабского округа перестает быть местом войны за веру.

О Хурлуге в Х в. выдающийся арабский географ писал так: «Хурлуг – город среднего размера, в нем канал среди рынков, нет вокруг него стены и нет у него ни цитадели, ни сельской местности (рустака)». По-видимому, этой же планировке соответствовали рибады у Кайнарбулака. Одиночные курганы и курганные группы по всей типологии, структуре, расположению и типографии соответствуют памятникам отрарско-каратауской культуры первого этапа. Подземная часть этих памятников имеют подкурганные склепы с катакомбами различной формы и дромосами. Глубина захоронения от поверхности кургана достигает – 10 м.

Таким образом, обследованный нами участок дороги в «Обход города Шымкента» показал, что он представляет в археологическом отношении большую научную ценность. Памятники археологии, расположенные там, сложились вдоль трассы Великого Шелкового пути и насчитывают не менее двух тысяч лет.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТИРУЕМОГО  ОБЪЕКТА

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Проектируемая объездная автодорога «Обход г. Шымкента» является частью автодороги   М-32 гр. Российской Федерации – «Самара – Шымкент» и а/д А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент – гр. Республики Узбекистан».

Начало трассы принято на 2231 км (от Самары). Общая протяженность автодороги – 36,5 км, ширина автодороги – 70 м.

Интенсивность движения является основным расчетным показателем при обосновании категории дороги, назначении основных элементов дороги в плане и профиле, назначении типа дорожной одежды.

Основные показатели проектируемой автодороги включают следующие показатели:

- Категория дороги – 1б;

- Протяженность – 36,5 км;

- Ширина земляного полотна – 27,5 м;

- Число полос движения – 4;

- Ширина разделительной полосы – 5 м;

- Расчетная скорость движения – 120 км\ч;

- Мосты – 3 шт;

- Транспортные развязки – 4 шт.;

- Тип дорожной одежды и вид покрытия - капитальный, ц/бетон;

- Расчетная скорость движения, км/час – 120  км/ч.

Объемно-планировочные показатели:

- Устройство покрытия из цементобетонных смесей - 918500 м2;

- Планировка площадей – 1 460 000 м2;

- Устройство однослойных оснований из щебня и гравия – 919000 м2;

- Разработка грунта 2 группы – 1 560 000 м3;

- Укрепление обочин ПГС - 219000 м2.

В ходе строительства автодороги проектом намечается произвести:

- устройство земляного полотна;

- устройство дорожной одежды;

- строительство транспортных развязоки в разных уровнях

- установку дорожных знаков и ограждений;

- нанесение дорожных разметок;

- устройство пересечений и примыканий;

- строительство мостов;

- устройство водоотвода с проезжей части моста

- устройство струенаправляющих дамб у искусственных сооружений.

Год начала строительства – 2009 г. Продолжительность строительства – 1 год.

Для выполнения работ по строительству объездной автодороги «Обход г. Шымкента» потребуются ресурсы сырья и строительных материалов, перечень и объемы которых представлены в таблице 2.1.

Источники получения и способы транспортировки сырья и основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов приведены в таблице 2.2.

Характеристики используемых машин и механизмов, используемых при строительстве объездной автодороги,  приведены в таблице 2.3-2.4.

Таблица 2.1 - Расход сырья и строительных материалов

| № | Наименование сырья и материалов | Ед.изм | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грунт | т | 25607,6 |
| 2 | Щебень | т | 385585,1 |
| 3 | ПГС и песок | т | 1723,41 |
| 4 | Цемент | т | 61,9346 |
| 5 | Вода | м3 | 147264,8 |
| 6 | Битум | т | 405,02 |
| 7 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,0273 |
| 8 | Электроды | т | 0,2798 |

Таблица 2.2 – Источники получения и способы транспортировки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов

| № | Источник получения материалов | Вид франко для данного материала | ж/д перев. Станция назначения | Расстояние перевозки по ж/д | Автомобильные перевозки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов | Наименование постав. и отправит |  |  |  | От источника получения | На базу или трассу |
| 1 | А/бетонная смесь | Манкент | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 40 |
| 2 | Щебень фр 5-40 | Манкент | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 50 |
| 3 | Щебень фр 40-80 | Абаил | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 106 |
| 4 | Щебень фр 40-80 | Бадам тас | фр.автосамосв |  |  | до км2250 | 33 |
| 5 | ГПС, ОПГС | Манкент | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 50 |
| 6 | ГПС, гравийно-галеч | р.Ташлак-сай | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 73 |
| 7 | Битум | Павлодар | фр.цистерна | Манкент | 1800 | до км2260 | 40 |
| 8 | Металл | Шымкент |  |  |  | до км2260 | 37 |
| 9 | Цемент | Шымкент | фр.цементовоз |  |  | до км2260 | 45 |
| 10 | Ж/б изделия | Алматы |  | Манкент | 716 | до км2260 | 50 |
| 11 | Песок | Карьер Дармен | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 75 |
| 12 | Технологич. смесь | Манкент | фр.автосамосв |  |  | до км2260 | 50 |

Таблица 2.3 - Характеристика машин и механизмов на дизельном топливе

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Потреб-ность по проекту маш/ч | Уд. расход топлива кг/час | Расход топлива т/год | Расход топлива г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автогрейдеры среднего типа 99 квт | 8983,43 | 4,5 | 40,4254 | 1,2500 |
| 2 | Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог | 432,52 | 8,4 | 3,6332 | 2,3333 |
| 3 | Бульдозеры 59 квт при работе на других видах строит-ва | 70,94 | 6,68 | 0,4739 | 1,8556 |
| 4 | Бульдозеры 79 квт при работе на других видах строит-ва | 22173,75 | 7,85 | 174,0639 | 2,1806 |
| 5 | Бульдозеры 96 квт при работе на других видах строит-ва | 1068,45 | 13,9 | 14,8515 | 3,8611 |
| 6 | Грейдеры прицепные среднего типа | 5,17 | 0,25 | 0,0013 | 0,0694 |
| 7 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 19403,24 | 4,45 | 86,3444 | 1,2361 |
| 8 | Катки дорожные самоходные 13 т на пневмоколесном ходу | 27641,88 | 4,51 | 124,6649 | 1,2528 |
| 9 | Катки дорожные прицепные 25 т на пневмоколесном ходу | 5056,33 | 7,63 | 38,5798 | 2,1194 |
| 10 | Катки дорожные самоходные 16 т на пневмоколесном ходу | 5623,36 | 9,54 | 53,6469 | 2,6500 |
| 11 | Краны 25 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства | 1024,12 | 6,36 | 6,5134 | 1,7667 |
| 12 | Краны 40 т на гусеничном ходу при работе на других видах | 9,13 | 8,4 | 0,0767 | 2,3333 |
| 13 | Краны 25 т на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства | 1024,12 | 4,54 | 4,6495 | 1,2611 |
| 14 | Экскаваторы одковшовые дизельные 0,65 м3 на гусеничном ходу | 5581,63 | 8,47 | 47,2764 | 2,3528 |
| 15 | Экскаваторы одковшовые дизельные 1,25 м3 на гусеничном ходу | 7358,03 | 8,82 | 64,8978 | 2,4500 |
| 16 | Экскаваторы одноковшовые дизельные 0,25 м3 на пневмоколесном ходу | 48,38 | 5,26 | 0,25448 | 1,4611 |
| 17 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 квт | 5,17 | 6,68 | 0,0345 | 1,8556 |
| 18 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 79 квт | 16427,49 | 7,63 | 125,3417 | 2,1194 |
| 19 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 квт | 58,21 | 5,3 | 0,3085 | 1,4722 |
| 20 | Машина для отделки цементобетонных покрытий | 5685,58 | 4,03 | 22,9129 | 1,1194 |
| 21 | Машины бурильные с глубиной бурения 3,5м на тракторе 85 квт | 1168,42 | 13,8 | 16,1242 | 3,8333 |
| 22 | Машины дорожные разметочные | 228,44 | 1,7 | 0,3883 | 0,4722 |
| 23 | Машины дорожные разметочные | 7,37 | 1,7 | 0,0125 | 0,4722 |
| 24 | Профилировщик оснований на рельсформах | 5685,58 | 3,5 | 19,8995 | 0,9722 |
| 25 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | 4020,33 | 2,54 | 10,2116 | 0,7056 |
| 26 | Распеределитель цементобетона | 5685,58 | 3,71 | 21,0935 | 1,0306 |
| 27 | Распределитель щебня и гравия | 575,74 | 3,93 | 2,2626 | 1,0917 |
| 28 | Фрезы самоходные дорожные | 8839,05 | 11,4 | 100,7652 | 3,1667 |
| 29 | Укладчики асфальтобетона | 2350,72 | 3,71 | 8,7212 | 1,0306 |
| 30 | Экскаватор планировщик | 123,98 | 6,2 | 0,7687 | 1,7222 |
| 31 | Трамбовки пневматические | 344,69 | 17,5 | 6,0321 | 4,8611 |
|  | Итого: |  |  | 995,2305 | 56,3583 |

Таблица 2.4 - Характеристика машин и механизмов на бензине

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Потребность по проекту маш/ч | Уд. расход топлива кг/час | Расход топлива т/год | Расход топлива г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автогудронаторы 7000л | 100,65 | 9,54 | 0,9602 | 2,6500 |
| 2 | Агрегаты для распределения пленкообразующих материалов | 5685,58 | 3,2 | 18,1939 | 0,8889 |
| 3 | Краны 6,3 т на автомобильном ходу при работе на других видах | 11383,81 | 6,04 | 68,7582 | 1,6778 |
| 4 | Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах | 67,69 | 6,25 | 0,4231 | 1,7361 |
| 5 | Машина поливомоечная, 6000л | 41341,39 | 9,54 | 394,3969 | 2,6500 |
|  | Итого: |  |  | 482,7323 | 9,6028 |

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При  строительстве автомобильных дорог основными видами воздействий на окружающую среду являются:

- загрязнение  воздуха отработавшими газами двигателей  автотранспорта;

- загрязнение  природной среды дорожно-строительными машинами и механизмами, используемыми на строительных работах;

- загрязнение  пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин при движении автотранспорта, а также при транспортировке дорожно-строительных материалов;

- загрязнение продуктами производственной деятельности при добыче дорожно-строительных материалов,  разработке грунта, устройстве земполотна и дорожных одежд;

- загрязнение поверхностными стоками с проезжей части дороги

- почвенного покрова, поверхностных водных источников, прилегающих  к дороге различных видов растительности;

- нарушение мест гнездования птиц и мест обитания животных;

- загрязнение   придорожной полосы производственным и бытовым мусором.

Для автодорог выделяются территории, испытывающие воздействия: резервно-технологическая полоса, защитная полоса и зона влияния.

Защитная полоса - территория, граничащая с полосой отвода, на которой:

- транспортные загрязнения в расчетный период (при неблагоприятном сочетании влияющих факторов) могут превышать установленные предельно допустимые концентрации или санитарные нормы;

- могут возникать существенные изменения природных систем (осушение, заболачивание, эрозия и т. п.), неустранимые методами рекультивации.

На территории защитной полосы не обеспечена экологическая безопасность размещения жилых домов, других зданий и сооружений для постоянного пребывания людей, рекреации.

С учетом местных условий может возникнуть загрязнение почвы, требующее ограничений сельскохозяйственного пользования.

Резервно-технологическая полоса - прилегающая к дороге территория, в пределах которой постоянно превышаются санитарные нормы загрязнения воздуха, почвы, водоемов. Ландшафт полностью трансформирован. Земля для сельского хозяйства и длительного пребывания людей непригодна.

Ориентировочные размеры зоны влияния, защитной полосы и резервно-технологической полосы, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Ориентировочные размеры зоны влияния, защитной полосы и резервно-технологической полосы

| Наименование территорий, испытывающих воздействия | Расстояние от края проезжей части, м, для экологического класса дороги |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона влияния | 3000/1500 | 2000/1000 | 600 |
| Защитная полоса | 250/150 | 150/90 | 60/30 |
| Резервно-технологическая полоса | 30 | 12 | - |

Примечания: В числителе приведены данные для условий свободного распространения воздействий, в знаменателе - при наличии препятствий в виде возвышений рельефа, застройки, леса по ширине не менее половины полосы. В лесах вдоль автомобильных дорог республиканского и областного значения установлены защитные полосы шириной от границы полосы отвода 250 м в каждую сторону с отнесением их к лесам первой группы.

3.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

3.1.1 ЭМИССИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Намечаемая хозяйственная деятельность по строительству и дальнейшей эксплуатации  объездной дороги «Обход г.Шымкент» будет сопровождаться эмиссиями в атмосферу загрязняющих веществ с последующим распространением их в приземном слое атмосферы при работе строительной техники (выбросы от строительных операций и  от двигателей машин и механизмов) в период строительства, и выбросы от  двигателей  движущегося по магистрали автотранспорта при эксплуатации.

В таблице  3.2 приводится перечень видов работ, наименование и характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу при строительстве и эксплуатации объездной скоростной автодороги.

Таблица 3.2 – Характеристика источников выделения эмиссий в атмосферу

| Виды работ | Наименование и характеристика источников выделения эмиссий | Наименование возможных эмиссий в атмосферу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство дороги | Выделение пыли грунта и строительных материалов при работе машин и механизмов | Пыль неорганическая |
|  | Выделение продуктов сгорания топлива в ДВС машин и механизмов | Азота диоксид, сажа, углерода оксид, бенз(а)пирен, углеводороды |
|  | Сварочные работы | Оксид железа, марганец и его соединения, фтористый водород |
|  | Покрасочные работы | Уайт спирит, ксилол |
| Эксплуатация дороги | Выделение продуктов сгорания топлива в ДВС автотранспорта | Азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды С12-С19, соединения свинца |

В состав отработавших газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из которых существенный объем занимают токсичные газы: оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, соединения свинца, диоксид серы и твердые вещества (сажа).

Оценку уровня загрязнения воздушной среды указанными отработавшими газами следует производить на основе прогнозов в соответствии с расчетами.

Перечень и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства и эксплуатации объекта представлен в виде таблицы 3.1.2. Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ приняты по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху». №629 от 18 августа 2004 года. Данные, занесенные в таблицу, получены путем суммирования выбросов вредных веществ по каждому ингредиенту рассчитанных в Приложении 1 с использованием методик, согласованных Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Таблица 3.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код загряз. в-ва | Наименование загрязняющего вещества | ПДК м.р. мг/м3 | ПДК с.с. мг/м3 | ОБУВ мг/м3 | Класс опасности | Выброс веществ т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие выбросы загрязняющих веществ в период строительства |
| 0123 | Железа оксид |  | 0,04 |  | 3 | 0,0028 |
| 0143 | Оксид марганца | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0003 |
| 0301 | Диоксид азота | 0,085 | 0,04 |  | 2 | 45,8763 |
| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,05 |  | 2 | 9,6871 |
| 0330 | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,9178 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 |  | 4 | 249,5224 |
| 0342 | Фтористые соединения | 0,020 | 0,005 |  | 2 | 0,0001 |
| 0703 | Бенз(а)пирен |  | 1*10-5 |  | 1 | 0,00006 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 |  |  | 3 | 1,8031 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1,0 |  | 1,8000 |
| 2754 | Углеводороды | 1 |  |  | 4 | 41,1150 |
| 1310 | Альдегиды | 0,015 | 0,075 |  | 3 | 3,9631 |
| 2907 | Неорганическая пыль (SiO2 выше 70%) | 0,150 | 0,05 |  | 3 | 656,3200 |
| 2908 | Неорганическая пыль (SiO2 70-20%) | 0,300 | 0,100 |  | 3 | 347,0907 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1368,0988 |
| Общие выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации |
| 0328 | Твердые частицы (сажа) |  |  |  |  | 144697 |
| 0337 | Углерода оксид |  |  |  |  | 0 |
| 0301 | Диоксид азота |  |  |  |  | 195 |
| 0330 | Диоксид серы |  |  |  |  | 796 |
| 2754 | Углеводороды |  |  |  |  | 332 |
|  | Соединения свинца |  |  |  |  | 148754 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 144697 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 146065,099 |

Воздействие на атмосферу считается допустимым, если содержание вредных примесей в атмосферном воздухе населенных мест не превышает предельно-допустимые концентрации, установленные в СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" от 18 августа 2004 года N 629.

Оценка уровня воздействия предприятия на воздушный бассейн селитебной территории осуществляется на основе моделирования распространения эмиссий в атмосфере, согласно «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. РНД 211.2.01.01-97»

При расчете рассеяния выбросов от автотранспорта и определения концентрации токсичных веществ на расстоянии20 м от дороги используется модель Гауссового распределения примесей в атмосфере на небольших высотах. Результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха представлены в Приложении 1.

При расчетах загрязнения принята максимально разовая концентрация (ПДК) в соответствии с СанПиН «Требования к атмосферному воздуху населенных мест» № 3076 от 18.09.2004г 841 от 3.12.2004г., утвержденными Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Выполненные расчеты для автомобильной дороги на рассматриваемом участке проходящем в границах населенного пункта( застройка находится на расстоянии 20 метров от кромки проезжей части дороги.

Таблица 3.4 – Результаты расчетов рассеивания выбросов от автотранспорта

| Вид выбросов | Концентрация загрязнений в атмосфере на расстоянии в 20 метрах от кромки проезжей части дороги, мг/м3 | Предельно допустимые максимально разовые концентрации ПДКм.р., мг/м3 | Среднесуточные предельно допустимые концентрации токсичных составляющих отработавших газов в воздухе населенных мест, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Окись углерода | 0(06 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| Углеводороды | 0(012 | 1,0 | 1,5 | 3 |
| Окислы азота | 0(006 | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Соединения свинца | 0(000032 | 0,0010 | 0,0003 | 1 |

Результаты расчетов показывают, что величина транспортного воздействия на атмосферный воздух не превышает предельно допустимых концентраций на расстоянии 20 м от ближайшей полосы движения.

Концентрации токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах в пределах прилегающей к дороге территории - резервно-технологической полосы, которая составляет 30м,  находятся в пределах допустимых  ПДК, и не будут оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

3.1.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В период строительства

Технологические процессы при строительстве объездной автодороги являются источником интенсивного шума, который может отрицательно действовать на человека.

Интенсивность внешнего шума дорожных машин  и механизмов зависит от  типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы до жилой застройки.

Особенно сильный шум создается при работе бульдозеров, вибраторов, компрессоров, экскаваторов, дизельных грузовиков.

Шум, образующийся в ходе строительных работ носит временный и локальный характер.

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 «Шум» установлены нормы  уровня шума ПДУ 70-80 дБА   Зоны с уровнем шума выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.

Для обеспечения допустимых уровней шума планом строительных работ должно исключаться  выполнение работ в ночное время.

Для  звукоизоляции двигателей дорожных машин следует применять защитные кожухи и капоты с  многослойными покрытиями из  резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий шум машин можно снизить на 5 дБА.  Снижение шума от дорожно-строительных и транспортных машин достигается за счет конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внешней среды, а также применением технологических  процессов с меньшим  шумообразованием.

В период эксплуатации

Наибольшее влияние на уровень шума оказывают транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, эксплуатационное состояние автомобиля, транспортно-эксплуатационное состояние автодороги.

Источниками шума на автомобиле являются двигатель и наиболее интенсивный шум вызывается также  шинами.

К самым шумным относятся тяжелые грузовые  автомобили и автопоезда с дизельным  двигателем, к самым  «тихим» - легковые автомобили высоких классов.

Предельно-допустимые уровни шума (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе (в течение всего рабочего стажа) не должен  вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Данные расчетов уровня шума ПДУ, образующихся при движении автотранспорта, приведены  в Приложении 2.

ПДУ шума при расчете приняты в соответствии с «Нормативами уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» №841 от 3.12.2004г Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Допустимые значения  максимальных уровней шума, создаваемыми автомобильным транспортом, приняты в соответствии с выше указанными нормативами -  75 дБА.

Анализ полученных результатов показывает, что расстояние от дороги до санитарной нормы по шуму составляет без установки заборов 200 и более метров, с установкой заборов 10 метров и отрицательного влияния  на  условия  проживания  населения оказывать не будет.

3.2    ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Основными видами воздействия намечаемого строительства объездной автодороги на состояние водных объектов являются забор вод и их потенциальное загрязнение.

3.2.1 ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДНЫХ РЕСУРСАХ

В период строительства

Намечаемые строительные работы на объекте «Обход г. Шымкента» будут сопровождаться забором воды на технические, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.

Расход воды на технические нужды для  уплотнения  земполотна  и обеспыливания  дорожно-строительных материалов предусматривается в объеме 147265 м3. Потребное количество воды принято  по  «Сборникам сметных норм и расценок на строительные  работы».

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется в порядке, установленном законодательством РК. Нормы расхода воды на период реконструкции автодороги определены на основании нормативного срока строительства, количества расхода воды на одного рабочего – 27 л/сут, согласно СНиП 2.04. 01-85.

Расход воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды и образование хозяйственно-бытовых сточных вод, исходя из численности персонала – 199 человек и проектируемого срока строительства (12 месяцев) приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Объемы водопотребления на питьевые и х\б нужды и образования х/б сточных вод на этапе строительства объездной автодороги

| Вид водопользо-вания | Кол-во работающих | Кол-во рабоч. дней | Норма потребления, м3/сутки | Норма отведения, м3/сутки | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Питьевые нужды | 199 | 347 | 0,002 | 0,002 | 138 | 47923 | 138 | 47923 |
| Х/б нужды | 199 | 347 | 0,025 | 0,025 | 1726 | 599035 | 1726 | 599035 |
| Итого |  |  |  |  | 1864 | 646958 | 1864 | 646958 |

Забор воды для технических и хозяйственно-бытовых нужд планируется использовать из скважин, расположенных вдоль проектируемой автодороги.

Источником водоснабжения питьевые нужд может служить привозная вода из ближайших населенных пунктов. Доставка воды будет осуществляться автотранспортом.

Места забора питьевой воды  и для технических нужд следует согласовать с заинтересованными организациями и органами санэпиднадзора.

Для хозяйственно-бытовых стоков используются  выгреба из сборных железобетонных колец диаметром 1,5 метра и глубиной не менее 3-х метров. Для исключения фильтрации сточных вод в грунтовые воды дно выгреба необходимо забетонировать.

В период эксплуатации

Забор воды будет происходить на хозяйственно-бытовые нужды дорожно-эксплуатационных предприятий, объемы водопотребления будут определены на стадии эксплуатации.

3.2.2 ЭМИССИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания на покрытие автомобильных дорог и мостов выбросов от  автотранспорта, продуктов износа покрытий, шин и тормозных колодок, пыли, материалов, используемых для борьбы с гололедом, строительных и сельскохозяйственных грузов, которые  при смыве дождевыми и талыми водами приводят  к насыщению вод поверхностного стока  различными загрязняющими веществами.

В числе  загрязняющих веществ следует отметить взвешенные вещества (минерального и органического происхождения, представленные суспензированными частицами песка, глины, ила, планктона и т.п), нефтепродукты( бензин, дизельное топливо, масла, мазута),  свинец  и хлориды.

Все водотоки, пересекающие трассу автодороги, являются временными, за исключением      р. Шубарсу. Поверхностный сток формируется, главным образом за счет талых вод, и наблюдается только в многоводные годы.  Дождевые паводки – явление редкое и по объему незначительны. Подземное питание на временных водотоках практически отсутствует.

Расчеты максимальных расходов воды выполнялись согласно рекомендациям «Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик» и СНиП 2.01.14-83.

Поэтому расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) в водотоки не  производился.

Система дорожного водоотвода, разработанная данным проектом, состоит из ряда сооружений и отдельных конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения и переувлажнения земляного полотна, для перехвата и отвода воды, поступающей к земляному полотну. Для отвода поверхностной воды проектом предусматривается устройство боковых водоотводных  канав (кюветов),  труб для пропуска водотоков и воды под земляным полотном и  предотвращения возможности застоя ее вблизи дороги в течение длительного времени, что может привести к заболачиванию прилегающей к дороге территории.

Водопропускные сооружения устраиваются в местах пересечения автодороги с водотоками,  суходолами, поливными каналами и сбросными каналами. В данном проекте приняты трубы круглые и прямоугольные. Для предотвращения размыва предусматривается укрепление  подводящего и отводящего русла труб. Ведомость запроектированных труб приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Проектируемые сооружения на водотоках, пересекающих трассу автодороги

| № п/п | Характеристика водотока | ПК+ | Существующее сооружение | Проектируемое сооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сухой лог | 10+95 | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Круглая ж/б труба 1,5м. |
| 2 | Сухой лог | 24+10 | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 3 | Сухой лог | 38+15(16) |  | Кр.жб.тр. 2х1,5м. |
| 4 | Сухой арык | 48+29 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 5 | Сухой лог | 59+31(24) |  | Кр.жб.тр. 2х1,5м. |
| 6 | Поливной канал | 63+20(18.5) | Круглая мет.тр. 0,85м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 7 | Р.Шубарсу | 64+40(36) | Круглая ж.б.тр. 1,5м. | Мост |
| 8 | Поливной канал | 65+77 | Круглая мет.тр. 0,85м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 9 | Сухой лог | 80+20 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 10 | Сток по резерву | 89+80 | Сооруж. По профилю | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 11 | Сухой лог | 95+54 | Уклон критический Скотопрогон | Прямоуг. Труба 4,0х2,5м. |
| 12 | Сухой лог | 101+16 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 13 | Сухой лог | 107+00 109+80 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 14 | Сухой лог | 133+70 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 15 | Сухой лог | 139+44 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 16 | Сухой лог | 147+45 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 17 | Сухой лог | 155+80 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 18 | Сухой лог | 166+70 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 19 | Сухой лог | 171+20 | Скотопрогон | Прямоуг. труба 4,0х2,5м. |
| 20 | Сухой лог | 176+80 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 21 | Сухой канал, лог | 187+60 | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Дюкер d=1.0м. |
| 22 | Брошенный канал Таскенсу | 203+40 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 23 | Понижение | 206+40 | Скотопрогон рекомендуют 4,0х2,5м | Прямоуг. труба 2,0х2,0м. |
| 24 | Сухой лог | 232+44(40) | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 25 | Сухой лог | 248+13 | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 26 | Сухой лог | 256+75(74) | Круглая ж.б.тр. 1,0м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 27 | Сухой лог | 298+40 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 28 | Сухой лог | 311+00 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 29 | Поливной канал (прорыв) | 317+30(19) | Тюбинг 4,0х2,5м. На Трассе Алматы | Мост (Прорыв плотины) |
| 30 | Крупный лог | 321+40 | В=80-100м.в=20-30м. Н=20м. | Мост (Прорыв плотины) или 2(4,0х2,5м) |
| 31 | Сухой лог | 322+96 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 32 | Крупный лог | 328+00 | В=80м.в=15м. Н=20м. | Прямоуг. труба 2,0х2,0м. |
| 33 | Сухой лог | 330+00 | В=20м.в=3-4м. Н=5м. | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 34 | Поливной канал | 330+33 | Круглая жб.тр. 1,5м на трассе Алматы | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 35 | Поливной арык | 334+75 | 1,0х1,0х1,0м | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 36 | Дренажный канал | 335+96 | Скотопрогон, мост и тюбинг 2,0х2,0м. | Скотопрогон, мост |
| 37 | Дренаж, лог. | 342+45 |  | На ПК335+96 |
| 38 | Поливной канал Кызылсу | 345+14 |  | На ПК335+96 |
| 39 | Поливной арык, сухой | 346+92 |  | Круглая ж/б труба 1,5м |
| 40 | Сухой лог | 354+10 | Тюбинг 2,0х2,0м. на трассе Алматы | Тюбинг 4,0х2,5м. |
| 41 | Поливной арык | 359+18 | Переустройство арыка | Круглая ж/б труба 1,5м |

3.3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Комплекс технологических процессов связанных с сооружением земполотна наносит обычно наибольший ущерб окружающей среде.

На всей площади земель, занимаемых под строительство автодороги и сооружений дорожного комплекса, на временно занимаемых землях для резервов, карьеров, объездных дорог, стройплощадок в первую очередь наблюдается загрязнение почвенного покрова.

Процесс выброса и распределения загрязняющих веществ на поверхности почвы также сложен, как и в воздухе. Опасность загрязнения почвы химическими веществами определяется степенью ее возможного отрицательного воздействия на здоровье населения как при прямом контакте человека с почвой, так и при миграции химических веществ в контактирующие с почвой среды и биологические объекты, а также при нарушении процессов самоочищения почвы и влияния на санитарные условия жизни.

Загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из атмосферы на покрытие твердых мелкодисперсных и пылеватых фракций.

Основой оценки загрязнения почв, используемых для выращивания сельскохозяйственных растений,  является показатель вредности, характеризующий процесс миграции химического вещества из почвы в растения и накопление его в фитомассе.

Ртуть, свинец, кадмий хорошо сорбируются в верхних сантиметрах перегнойно-аккумулятивного горизонта разных типов почв суглинистого состава. Миграция их по профилю и вынос за пределы почвенного профиля незначительны. Но в почвах  легкого  состава,  кислых  и обедненных гумусом, процессы миграции этих элементов усиливаются.

Распределение тяжелых металлов по  поверхности зависит от характера и особенностей источника загрязнения,  метеорологических особенностей региона, а именно,  розы ветров,геохимических факторов и ландшафтной обстановки в целом.

Основным гигиеническим критерием оценки опасности загрязнения почвы химическими веществами является (ПДК) - предельно допустимое количество этого вещества в мг/кг абсолютно сухой почвы, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого воздействия на здоровье человека.

Оценка  опасности такого воздействия ведется по свинцу, являющемся   индикатором присутствия в почве других  токсичных элементов.

Предельно-допустимая концентрация свинца в почве ( ПДК) в  Республике Казахстан  согласно «Нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву», утвержденных совместным  Приказом Министра здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министра охраны окружающей среды  РК  от 27.01.2004 г. №21-п,  установлена  на уровне 32 мг/кг.

Согласно выполненных в проекте расчетов установлено, что содержание свинца в придорожной полосе на расстоянии 10 метров от проезжей части составляет от 6 до 35 мг/кг,  с учетом защиты содержание свинца в почве придорожного пространства на расстоянии 10 метров от кромки  проезжей части  составляет от 3 до 16 мг/кг. Следовательно на расстоянии 10 метров показатель свинца в почве не превышает ПДК.

Продукты  износа дорожных покрытий и автомобильных шин,  распада выхлопных газов двигателей автомобилей и дорожных машин, горюче-смазочные материалы, попадающие  на проезжую часть в результате утечки из топливной системы двигателей или  небрежных действий водителей и обслуживающего персонала, потери при транспортировке грузов, неубранные остатки  инертных материалов загрязняют придорожную территорию.

Противогололедные материалы, особенно соли, попадающие с  осадками и таянием снега   с дороги на придорожную полосу, не менее опасны, чем другие токсичные материалы.

Так за предел допустимой концентрации CL (хлориды) при воздействии противогололедных веществ на почвы в придорожной полосе данной зоны принят уровень – 0,04%.

При значительном накоплении они могут менять биологический состав придорожной полосы. Поэтому необходимо осуществлять поддержание необходимого своевременного санитарного уровня придорожной полосы.

Площади земель, намечаемые  к отводу, указаны в сводной ведомости земель, подлежащих отводу.

Общая площадь земель, подлежащих отводу во временное пользование составляет   3,90 га, из них под объездную дорогу 3,5 га ( ПК 49+00 – ПК 84+00) и под водозаборные площадки 0,40 га.  С ПК 84+00  объездная дорога проходит по существующей автодороге «Бадам – Кайнар» до ПК  124+50 и далее  по существующему проезду вдоль реконструируемой дороги до конца трассы ПК 246.

Местоположение водозаборных площадок и разрешение на водопользование Подрядчик согласовывает с органами в области охраны и использования водного фонда в соответствии с «Инструкцией по согласованию и выдаче разрешений на специальное водопользование в РК»  №161-п  от 02.12.2004г.

Согласно «Земельного кодекса Республики Казахстан» и «Нормативов по возмещению потерь сельскохозяйственного производства», утвержденных Постановлением Правительства РК Казахстан от 08.10.2003 года № 1037, в проекте предусматривается возмещение потерь  сельскохозяйственного производства за занятие земель в постоянное и во временное пользование.

Средства от возмещения потерь сельскохозяйственного производства перечисляются в доход Республиканского бюджета в шестимесячный срок с момента предоставления права на земельный участок.

3.4  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Под недрами подразумевается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя. Для обеспечения потребности в дорожно-строительных материалах для строительства объездной автодороги рекомендуется использовать общераспространенные полезные ископаемые (песчано-гравийной смеси, песка, грунта, щебня)  из сосредоточенных грунтовых резервов и действующих карьеров.

На строительные материалы действующих предприятий имеются сертификаты, регламентирующие радиационное загрязнение.

Рекомендуемые месторождения являются действующими, поэтому прямого воздействия на виды недропользования со стороны дорожных служб не производится.

Проектом предусматривается рекультивация на сосредоточенных резервах грунта.

На всех стадиях недропользования в приоритетном порядке должны соблюдаться экологические требования, предусмотренные законодательством об охране окружающей природной среды.

В первую очередь, должно обеспечиваться рациональное и комплексное использование ресурсов недр на всех этапах недропользования.

А также сохранение земной поверхности за счет применения специальных методов разработки месторождений. Предотвращение техногенного опустынивания земель, предотвращение ветровой эрозии почв, отвалов вскрышных пород, их окисления и самовозгорания. Предотвращение загрязнения поверхностных и грунтовых вод, ликвидация остатков добычных работ и горюче-смазочных материалов.

3.5  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

К объектам охраны окружающей природной среды отнесены естественные компоненты экологической системы, из них растительность, животный мир, природные ландшафты. Особой охране подлежат редкие, или находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Специалистами установлено влияние различных загрязнителей от воздействия  автомобильно-транспортных выбросов. Вызывающих разрушение пигментов, подавление синтеза белков,   ферментов и другие функции растений.

Все это приводит к нарушению роста и развития, ускорению процессов старения, особенно у многолетних растений. При разработке мероприятий  по уменьшению вредных воздействий на флору следует учитывать, что широколиственные растения лучше, чем хвойные переносят загрязнение воздуха, так как  процессы  транспирации  в  них происходят активнее. Кроме того, следует отметить способность многих растений аккумулировать загрязняющие почву тяжелые  металлы.

Загрязнение поверхности земли и растительности  транспортными выбросами происходит постепенно и находится в прямой зависимости от расстояния до проезжей  части автодороги. У некоторых растений чувствительность к загрязнению отработавшими газами автотранспорта выше, чем у человека и животных. Так, например, сернистый газ в безопасной для человека концентрации 0.05 мг/мз начинает подавлять  фотосинтез уже через 20-30 минут действия.

Из неорганических загрязнителей, способных оказывать значительное воздействие на природную среду, следует отметить различные противогололедные химические вещества, прежде всего, соли. Соли отрицательно действуют на прилегающие к дороге территории, почву, растения, насекомых, животных и птиц. Под воздействием этих солей структура и физико-химические свойства грунтов ухудшаются.

Вредное воздействие солей на зеленные насаждения и растения происходит как при прямом контакте с надземными частями, так и через корневую систему. Прямой контакт с солями приводит к разрушению тканей растений, особенно коры. Концентрирующиеся в почве ионы натрия препятствуют  поглощению корневой системой растений питательных веществ.

В результате загрязнения придорожной полосы тяжелыми металлами, солями, нефтепродуктами и другими вредными веществами, съедания  растительности животными и птицами возможно отравление и гибель различных представителей фауны.

При переходе животных через дорогу и перелете птиц имеют место факты их гибели. Правда, такие воздействия являются не постоянными и носят локальный характер.

3.6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

Уровень автомобилизации считается одним из главных показателей экономического и социального развития общества. Воздействия на среду самой дороги, как инженерного сооружения, имеют постоянный характер и непосредственно связаны с движением транспортных средств.

От автомобильных выбросов более всего страдает человек. Однако, понимая огромные и разносторонние положительные функции автомобиля, в настоящее время практически единственного вида индивидуального транспорта, массовых протестов против него люди не выражают.

Наиболее опасным видом транспортных загрязнений считаются выбросы в атмосферу отработавших газов, а также другие виды энергетических потерь: шум, вибрация, электромагнитные излучения. Основным критерием опасности этих воздействий считается ущерб здоровью людей.

Отрицательным воздействием в социально-экономической системе является изъятие земель, что приводит к сокращению размеров  природных экономических комплексов.

Другие виды воздействий имеют локальный характер, ограничиваются полосой территории, прилегающей к дороге, и в  принципе человек имеет возможность выбрать безопасное для здоровья место  жилья или работы.

Воздействие процессов строительства автодороги будут продолжаться сравнительно короткое время, хотя  может возникнуть возможность аварийных ситуаций, в связи с плохим состоянием  дороги и негативное отношение к удобопользованию дорогой.

При эксплуатации и ремонте автомобильной дороги могут происходить различные дорожно-транспортные происшествия. Они являются одним из  отрицательных факторов воздействия дороги на окружающую среду и жизнь человека, выраженным в повреждении государственной и частной собственности, риска появления травм и человеческой смерти участников движения по автомобильной дороге и прилегающей полосе.

На   повышение    безопасности    движения   и   уменьшение вероятности появления дорожно-транспортных происшествий оказывает влияние принятых стандартов и параметров при строительстве дороги. Эксплуатационное состояние дороги и методом регулирования движения транспорта на дороге.

Несмотря на имеющиеся отрицательные воздействия автомобильной дороги на сферу обитания человека, животный и растительный мир, значение дороги в социально-экономическом развитии общества и жизнеобеспеченности населения однозначно.

С увеличением объема грузоперевозок и улучшением транспортно-эксплутационных показателей автодороги, в результате выполнения работ по её реконструкции, роль автодороги значительно повысится в социально-экономическом развитии  района и в уровне  жизнеобеспеченности населения.

3.7  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ  И АРХИТЕКТУРЫ

В ходе натурного обследования участка было выявлено 10 памятников археологии. Все памятники и их охранные зоны непосредственно расположены в зоне строительства автомобильной дороги. Учитывая, что эти памятники в перспективе будут разрушены и утрачены для науки, они подлежат полному археологическому вскрытию и изучению. Наиболее уникальные  объекты могут быть изъяты и музеефицированы. Все материалы раскопок будут переданы в государственные музеи, где займут достойное место в культурном наследии Казахстана. Они позволят восстановить давно забытые страницы многовековой истории казахского народа. На основе этих материалов будут опубликованы научные труды, которые обогатят историю обширного Центральноазиатского региона и войдут в учебные пособия по истории и культуре Казахстана.

Ввиду того, что внешние признаки многих памятников, в особенности курганных захоронений, утрачены, в период строительства дорог необходимо руководствоваться пунктом 2 статьи 39 Закона об охране и использовании объектов историко-культурного наследия РК: «В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и сообщить об этом уполномоченному органу».

Археологические исследования памятников, попадающих в зону строительства дороги, необходимо проводить заранее. Для исследования курганных групп потребуется один полевой сезон. Для раскопок памятников, имеющих поселенческую структуру, потребуется два сезона.

1.9  ЭСТЕТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Естественный ландшафт считается благоприятным фактором, как существующий компонент среды обитания и самое главное, как важное звено в экологическом равновесии.

Поэтому при проектировании вопрос включения дороги в природную среду имеет существенное значение. Согласованность дороги с ландшафтом сводится к обеспечению психологической ясности трассы для водителей, а непрерывная смена ландшафтов по дороге способствует безопасности движения.

3.10    ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

В процессе строительства и эксплуатации объездной автодороги «Обход г. Шымкента» будет происходить образование различных видов отходов.

Технология производства работ по строительству автодороги и последующая эксплуатация автомобильной дороги не предусматривает производства отходов, требующих размещения и захоронения.

При строительстве дороги и сооружений дорожного комплекса будут образовываться строительные отходы (обломки бетона, кирпича, стекла, строительный мусор), лом черного металла (остатки труб, металлоконструкций), огарыши сварочных электродов, твердые бытовые отходы от жизнедеятельности строительного персонала.

Все строительные материалы (песчано-гравийная смесь, песок, щебень, грунт и т.д) имеют 100% использование.

Технология строительства объектов временного пользования с использованием гравийно-галечникового  грунта, предусматривает снятие грунта и использование его при  устройстве присыпных обочин автодороги.

Проектом предусматривается использование заменяемых звеньев водопропускных труб повторно, перильные ограждения и металлические столбики транспортируются на базу бетонных сигнальные столбики, и другие виды обустройства, на свалку.

При расчистке полосы для дорожных работ не допускается складирование лесоматериалов, порубочных отходов, выкорчеванных пней в пределах отведенных земель и на территории леса за границами отвода. Проектом подготовительных работ должны быть предусмотрены специальные места для временного складирования отходов с указанием способов и путей их вывоза к месту захоронения, переработки или сбыта. Вывоз древесины и отходов от расчистки должен выполняться в течение сезона порубочных и корчевальных работ (предпочтительно в зимнее время).

Организация, осуществляющая строительство объездной автодороги, должна быть оснащена передвижным оборудованием для сбора отходов: мусоросборниками для сбора строительных и других видов отходов на участках производства работ, емкостями и контейнерами для сбора материалов, санитарно-техническими кабинами (биотуалетами).

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (лом черного металла, огарыши сварочных электродов, строительные отходы), по мере накопления и по окончании строительства, должны передаваться как вторичное сырье заинтересованным в них специализированным организациям.

Твердые бытовые отходы, по мере накопления и по окончании строительства, передаются по соответствующему договору для складирования на Полигоны ТБО.

Строительные отходы

Таблица 3.7 – Расчет образования строительных отходов

| № | Наименование | Ед. изм | Расход | Плотность т/ед.изм. | Расход, т | Норма потерь | Потери, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Раствор кладочный тяжелый | м3 | 42,513 | 2 | 85,026 | 2 | 1,7005 |
| 2 | Бетон тяжелый В7,5 | м3 | 115202 | 2,1 | 241923,99 | 2 | 4838,4798 |
| 3 | Гвозди и болты | т | 1,52 |  | 1,52 | 1 | 0,0152 |
| 4 | Лакокрасочные материалы | кг | 7809,8 | 0,001 | 7,8098 | 3 | 0,2343 |
| 5 | Арматура | т | 0,4657 |  | 0,4657 | 3 | 0,0140 |
| 6 | Рубероид | м2 | 475,73 | 0,0017 | 0,808741 | 3 | 0,0243 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4840,4681 |

Лом черного металла

Расход металлоконструкций составит 16,52 т. Удельный показатель образования лома черных металлов – 120   кг/т потребленных черных металлов.

М = 16,52*120/1000 = 1,98 т

Огарыши сварочных электродов

При   выполнении  сварочных работ  будут применяться электроды марки Э-42А, Э-42, расход сварочных электродов на период строительства составит 0,47 т и 0,2328 т, соответственно.

Расчет образования огарышей сварочных электродов производится по формуле:

M = G · n, т/год,

где,   	G – количество использованных электродов, т/год;

n – коэффициент образования огарышей от расхода электродов, n = 0,15.

М = (0,47 + 0,2328) *0,15 = 0,1 т/год

Твердые бытовые отходы

Расчет образования  ТБО производится по формуле: M = N · Q, т/год,

где,   	N – количество работающих на предприятии; Численность строительного персонала – 199 человек. Проектируемый срок строительства – 1 год (12 месяцев).

Q – норма накопления отхода с 1 чел., Q = 0,07 т/год или 0,006 т/месяц.

M = 199*0,006*12 = 14,328 т

Расчет образования отходов произведен с использованием методических документов:

- Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт – Петербург, 1998;

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, г. Москва, 1999 г.

Общая характеристика отходов, образующихся в период строительства объездной автодороги  приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Характеристики  отходов, образующихся в период строительства объездной автодороги «Обход г. Шымкента».

| Наименование отходов | Место образования | Норматив образования | Объем образования, т/год | Класс опас-ности | Физико-химическая характеристика, токсичность | Компонентный состав отходов | Места складирования, утилизации и (или) захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительные отходы | Строительные работы | см. табл.3.7 | 4840,4681 | IV | Твердые пожаробезопасные нерастворимые. | Обломки бетона, кирпича, стекла, строительный мусор | Временно хранится на открытых площадках. Передаются специализированной организации для утилизации. |
| Лом черного металла (остатки труб и металлоконструкций) | Строительно-монтажные работы | 120 кг/т | 1,98 | IV | Твердые пожаробезопасные нерастворимые | Железо – 95-98%, оксиды железа – 2-1%, углерод – до 3% | Временно хранится на открытых площадках. Передаются специализированной организации для утилизации. |
| Огарыши сварочных электродов | Сварочные работы | 0,15 от массы электрода | 0,1 | IV | Твердые, негорючие. | Железо – 96-97%, обмазка – 2-3 % | Хранятся на площадке сбора металлолома для передачи специализированной организации для утилизации. |
| Твердые бытовые отходы | В процессе строительства | 0,07 т/год или 0,006 т/месяц | 14,328 | IV | Твердые пожароопасные нерастворимые. Нетоксичные. | Бумага и древесина – 60%, тряпье – 7%, пищевые отходы – 10%, стеклобой – 6 - %, металлы – 5,%, пластм. –12% | Временно накапливаются в контейнерах. Передаются на полигон ТБО. |
| Итого |  |  | 4856,88 |  |  |  |  |

4   МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

4.1.1  МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЭМИССИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Меры по снижению токсичности автомобильных выбросов

Количество и состав отработанных газов двигателей автомобилей, движущихся в составе транспортного потока, и дорожно-строительной техники, используемой при выполнении строительных работ, зависит от ряда факторов, наиболее существенными из которых являются:

- конструктивные особенности и техническое состояние двигателей автомобилей и дорожных машин;

- интенсивность движения и состав автотранспортных средств;

- дорожные условия: величина радиусов кривых в плане, продольные уклоны, ширина проезжей части, условия видимости, состояние, ровность и шероховатость дорожного покрытия, наличие населенных пунктов, пересечений и примыканий дорог, железнодорожных переездов и других факторов,  регламентирующих скорости движения транспортного потока;

- избираемые водителями режимы движения автомобилей;

- метеорологические факторы: направление и скорость ветра, температура и влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации, наличие температурных инверсий и турбулентности воздуха в приземном слое и др.

К мерам снижения токсичности автомобильных выбросов при реабилитации и эксплуатации автодороги в разрабатываемом проекте рекомендуется производство следующих работ:

- обеспечение надлежащего состояния систем зажигания и карбюрации автомобилей и дорожных машин в процессе их эксплуатации;

- контролирование соответствия характеристик используемого топлива паспортным данным двигателей  автомобилей и дорожных машин;

- обеспечение качества дорожного покрытия;

- организация дорожного движения, благоприятствующая исключению частых  торможений и ускорений движения транспортного потока, что способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- систематический контроль за техническим состоянием топливного оборудования дизельных двигателей, выхлопные газы которых содержат много сажи;

- обеспечение равномерного ритма работы укладочных механизмов, уплотняющего оборудования и транспортных средств, применяемых при устройстве покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, что способствует предотвращению недопустимой  концентрации в рабочей зоне и на прилегающих территориях вредных токсичных углеводородов, в том числе канцерогенного бензапирена.

Концентрация загрязняющих веществ по каждому источнику загрязнения при выполнении работ  по реконструкции автодороги не должна превышать предельно допустимых норм, установленных    СанПиН  РК  №3.03.015-97.

Конструктивные меры основаны на совершенствовании проектирования автомобильных дорог.  Уменьшение продольных уклонов, обеспечение видимости на горизонтальных вертикальных кривых, увеличение их радиусов приводит к обеспечению высокой эксплуатационной скорости транспортного потока и уменьшению токсичных выбросов.

Учитывая, что проектируемая дорога проходит по равнинной местности, продольный уклон не превышает 10%о, радиусы кривых и видимость на автодороге соответствуют технической категории, тем самым обеспечивается высокое транспортно-эксплутационное состояние дороги, происходящее уменьшение выбросов токсичных веществ автотранспортом.

Немаловажную роль в уменьшении выбросов играет тип  и техническое состояние дорожного покрытия. Проектом предусматривается  устройство дорожной одежды с укладкой в покрытие горячего мелкозернистого и крупнозернистого  асфальтобетона. Основание состоит из  горячего черного щебня, щебеночно-гравийно-песчаной смеси и ГПС.

Для ликвидации частых торможений и ускорений автомобилей, наиболее способствующих выбросу вредных веществ, и загрязнению воздуха, проектом предусматривается организация дорожного движения с установкой дорожных знаков и разметкой проезжей части.

Установка дорожных знаков играет важную роль в регулировании дорожного движения. Знаки предназначены для информации участников дорожного движения об условиях и режимах движения на дороге.

В системе организационных мер важное место должна занимать совместная работа автотранспортных предприятий, медицинских служб и дорожной полиции по контролю загрязнения воздуха автомобилями.

Степень загрязнения воздуха отработавшими газами автомобилей уменьшат разработанные проектом мероприятия:

- прокладка дороги в плане и в профиле плавными кривыми большого радиуса -вертикальных кривых – выпуклых более 15000 м и вогнутых более 5000 м;

- обеспечение в проекте продольных уклонов поверхности дороги, не  превышающих  40 0/00;

- устройство нового асфальтобетонного покрытия;

- увеличение ширины проезжей  части дороги до 9 м;

- обустройство дороги знаками, разметкой, ограждениями обеспечит безостановочное движение и уменьшит % выброса  вредных веществ ОГ автомобилей;

- одним из наиболее простых методов уменьшения содержания токсичных компонентов в ОГ является перевод автомобилей на сжиженный газ, в результате чего концентрация NОх и СnHm в выбросах уменьшается в 4-10 раз;

- перевод карбюраторных двигателей на дизельное топливо, которое дешевле, менее  дефицитно и более экологично;

- Многие строительные механизмы и практически весь автотранспорт работают на двигателях  внутреннего сгорания. Состав выхлопных газов зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются вид и качество топлива,  тип  двигателя,  режим его работы и нагрузки,  техническое состояние и  квалификация водителя. Исправный, хорошо отрегулированный двигатель выбрасывает в 10 раз меньше окиси углерода, чем неисправный. Еще большего снижения выбросов можно достичь, применяя электронную схему зажигания, используя  каталитические   нейтрализаторы;

- Введение  барийсодержащих присадок позволит на 70-90 % уменьшить содержание сажи и на 60-80 % - канцерогенных   веществ;

- Рекомендуется использование неэтилированного бензина, который имеет большое экологическое значение.

Меры по обеспыливанию

Пыль образуется в результате износа покрытий под воздействием автомобилей и климатических факторов, износа автомобильных шин, загрязнения дорожных покрытий автомобилями, въезжающими на проезжую часть с неукрепленных обочин и грунтовых дорог, движения транспорта по временным и объездным дорогам с дорожными одеждами низшего и переходного типа, выполнения работ по добыче, переработке и транспортировке каменных материалов и грунта.

Для снижения загрязнения окружающей среды пылью при строительных и ремонтных  работах на автомобильной дороге следует выполнять:

- обеспыливание участков дорог  с интенсивным образованием пыли;

- периодическое  увлажнение водой  грунтовых  дорог,  подъездных и  внутрикарьерных дорог с расходом 2 л/м2;

- ограничение скорости движения на участках дорог, подверженных интенсивному пылеобразованию;

- перевозку пылящих материалов в транспортных средствах, снабженных  брезентовыми или иными укрытиями, для предотвращения попадания пылеватых частиц перевозимого материала в атмосферу.

Одним из способов борьбы с пылью, при выполнении работ по реабилитации и эксплуатации автодорог является обработка дорожных покрытий обеспыливающими материалами.

Обеспечивание снижение загрязнения атмосферы пылью, улучшение безопасности движения автомобилей и санитарно-гигиенических условий для всех участников транспортного процесса (водители, пассажиры, грузы и автомобили) и окружающей среды прилегающих к дорогам территорий.

Норма расхода  обеспыливающих материалов в каждом конкретном случае принимается на основании:

- опытной проверки в зависимости от вида применяемого материала;

- интенсивности и состава движения, погодно-климатических условий, типа и состояния дорожной одежды.

При выборе обеспыливающих материалов предпочтение следует отдавать хлористому кальцию, ингибированному фосфатами (ХКФ).

4.1.2    МЕРЫ ПО  СНИЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Уровень транспортного шума, создаваемого движущимся по автодороге автотранспортом, не должен превышать значений, установленных  СанПиН № 841 от 3.12.2004 г.  Республики Казахстан,  а именно 70 дБА.

Уровень шума высок при движении   автотранспорта по дороге, а также дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при реконструкции  и строительстве автодороги. Особенно сильный шум создается от бульдозеров,  скреперов, пневматических  отбойных молотков, вибраторов,  фрезы.

Снижение уровня транспортного шума достигается путем реализации  следующих мероприятий:

- ограничение скорости движения транспортного потока в период строительства до 60км/час приведет к снижению шума на 7 дБА;

- производство ремонтных работ в дневное время;

- звукоизоляции двигателей дорожных машин защитными кожухами из  поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а  также путем использования капотов с многослойными покрытиями;

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производится  на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%.

- при производстве дорожно-строительных работ зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Расчет уровня шума от автомобильного транспорта показал, что транспортный шум не превышает предельно допустимые нормы. Приложение 3

Уменьшение вибрации зависит от технического состояния машин. В процессе работы следует соблюдать режим работы с вибрирующими машинами, вибрация которых соответствует санитарной норме. Рекомендуется при этом два регламентированных  перерыва.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминопрофилактику.

Выполнение всех рекомендаций приведет к снижению уровня шума на проектируемом объекте.

4.3  Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от  загрязнения

При движении автомобилей образуется большое количество вредных веществ: тяжелые металлы от сгорания топлива, канцерогенная пыль от изнашивания автомобильных шин, нефтепродукты, противогололедные соли, которые  смываются осадками с дорожного полотна, загрязняя почву, водоемы, водотоки.  Особенно сильно загрязняют окружающую среду находящиеся в придорожной полосе АЗС, СТО, пункты осмотра и мойки автомобилей различными нефтепродуктами и промывочными жидкостями.

В процессе производства строительства автодороги в целях предотвращения загрязнения  водотоков  необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии все водоотводные сооружения,  расположенные на автомобильной дороге.

Указанные работы связаны с риском попадания в водотоки и водоемы вредных токсичных веществ и загрязнения их взвешенными веществами минерального и органического происхождения, представленными суспензированными частицами песка, глины, ила и других материалов.

Для предупреждения загрязнения водотоков, имеющих  водохозяйственное значение, в проекте предусматриваются мероприятия по отводу сточных вод с проезжей части автодороги  за пределы водотоков.  Водоотвод с проезжей части дороги и мостов осуществляется за счет поперечного  и продольного уклонов.

Вода с проезжей части мостов поступает к бордюрам тротуарных блоков и далее за счет продольного уклона вдоль бордюров отводится к водоотводным лоткам у начала и конца моста, затем поступает в водоприемные колодцы, где происходит фильтрация.

Для исключения выноса загрязняющих веществ с проезжей части моста проектом предусмотрены тротуарные бордюры из монолитного бетона по всей длине моста.

Дождевая вода на пешеходной части моста, защищенная от вредных токсичных веществ с проезжей части моста сплошным бордюром, угрозы для экосистемы не представляет.

На малых плитных мостах, расположенных на малых водотоках, также исключено попадание загрязненных вод с проезжей части мостов в водоток благодаря сплошному бордюрному ограждению.

Сброс воды с проезжей части дороги осуществляется в продольные лотки, расположенные вдоль кромки проезжей части, а затем в поперечные лотки, устраиваемые на откосах насыпи, высотой более 4-х метров, при продольном уклоне более  уклоне 0,03, а также на вогнутых кривых.  В конце лотков, вдоль откосов насыпи устраиваются гаситель для предотвращения эрозия насыпи земполотна.

Сброс сточных вод в водотоки допускается производить только с разрешения органов санитарно—эпидемиологической службы и рыбоохраны, при этом состав сточных вод должен соответствовать СанПиН по охране поверхностных вод от загрязнения  №3.02.002.04.

В  проекте предусматривается устройство водоотводных труб, с учетом существующего расхода воды.

Проектом предусматривается строительство  мостовых переходов  - 3.

Размеры  водоохранной зоны в каждую сторону от среднего летнего уреза воды  для малых рек установлены 100 метров, для рек длиной до 100км -200м, для рек длиной свыше 100км -300м.  В водоохранных зонах рек запрещается загрязнение поверхности земли, в частности, свалка мусора, отходов производства, а также стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дорожной техники.

За загрязнение и засорение вод, ввод в эксплуатацию сооружений без устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод, бесхозяйственное использование воды, нарушение водоохранного режима на водосборах и другие нарушения, виновные лица  несут административную, материальную и уголовную ответственность в установленном законодательством порядке.

Согласно Инструкции по согласованию и выдаче разрешений на специальное  водопользование в РК. Астана 2004г.  Подрядчику следует при выполнении работ по реконструкции дороги получить разрешение на водопользование.

4.4  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭРОЗИИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

При  строительстве  автодороги к числу первоочередных работ следует отнести устранение очагов эрозии и ликвидацию  причин ее появления. Особое внимание при этом должно быть уделено предупреждению дальнейшего развития отдельных очагов эрозии.

Во исполнение проектом предусматривается:

- заложение откосов земляного полотна уклона 1:4

- устройство водопропускных сооружений.

Процесс выброса   и распределения загрязняющих веществ на поверхности почвы также сложен, как и в воздухе. Загрязнение почв придорожной полосы происходит за счет накопления в почве, в основном, соединений свинца, менее  кобальта, цинка, кадмия, железа, никеля, содержащихся в ОГ двигателей автомобилей.

Наиболее распространенным и токсичным транспортным загрязнителем почв является свинец.  Около  50%  выбросов   свинца   в   виде  микрочастиц   сразу распределяется по поверхности прилегающей территории. Предельно-допустимая концентрация свинца в почве в  Республике  Казахстан  установлена   20 мг/кг.

Продукты износа дорожных покрытий и автомобильных  шин. Распада выхлопных газов двигателей автомобилей и дорожных машин, горюче-смазочные материалы, попадающие на проезжую часть в результате утечки из топливной системы двигателей.

Или преступно-небрежных действий водителей и обслуживающего персонала,  потери при транспортировке  грузов, а также соли, применяемые при зимнем содержании дорог,  неубранные остатки инертных материалов, вяжущих и органоминеральных смесей, используемых при проведении работ по реконструкции автодороги, загрязняют придорожную территорию. При   значительном накоплении они могут менять биологический состав придорожной полосы.

При производстве работ появившийся строительный мусор будет вывезен на полигон ТБО. Подрядчик обязан заключить договор с руководством ТБО на вывоз строительного и бытового мусора и размещение отходов производства.

Полигоны бытовых отходов обеспечивают санитарную надежность в  эпидемическом отношении и в плане окружающей среды.

Полигоны для твердых бытовых отходов находятся в ведении коммунальных служб.

Поддержание необходимого санитарного уровня  придорожной полосы необходимо осуществлять  путем своевременной утилизации отходов.

4.7  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Участок  проектируемой  объездной автодороги  имеет протяженность 36,5 километров.  автодорога.

Рельеф месторасположения автодороги представлен  пологой равниной. Согласно заданию заказчика, предусматривается отвод земель под I техническую категорию.

Ширина дороги составляет 70 метров.

Дополнительная площадь, требуемая в постоянное пользование для строительства автодороги предусматривается под:

- уширение земполотна

- строительства нового земполотна

- пересечения, примыкания

- развязка в разных уровнях по типу «труба»

- дамбы

- площадки отдыха

- строительство ДЭП

Во временное пользование на период строительства автодороги предусматривается отвод  земель:

- под объездную дорогу на искусственных сооружениях;

- сосредоточенные резервы грунта;

- строительные площадки у труб и моста;

- карьеры дорожно-строительных материалов;

- площадки складирования дорожно-строительных материалов;

- площадки для размещения вахтового поселка и передвижного ЦБЗ.

В связи с переводом автодороги в I категорию и строительство нового направления потребуется 260 га пастбищ.

Ширина полосы дополнительного отвода земель приводится в ведомости и на графике.

Ширина полосы  отвода  под объездную автодорогу составляет 12 метров.

Потребность площадей под разработку сосредоточенных резервов грунта, карьеров ДСМ определена проектом исходя из объемов материалов, необходимых под реконструкцию автодороги.

Площадь земель, занимаемых под разработку карьеров дорожно-строительных материалов, составляет 55га.

Строительные площадки  для основной дороги, проектом предусмотрено размещать через 6км, площадь строительных   площадок   принята   0,30га.

Общая площадь земель, намечаемых к отводу под строительство автодороги, приводится  в сводной ведомости земель, подлежащих к отводу.

Все земли, испрашиваемые к отводу во временное пользование, по окончании строительных работ должны быть рекультивированы и возвращены землепользователям в состоянии, пригодном для использования в сельском хозяйстве в постоянное и временное пользование.

Так как  все элементы пустынного ландшафта находятся в неустойчивом естественном равновесии и любой фактор, приносимый человеком,  способен это равновесие нарушить, в условиях пустынно степной зоны следует исходить из того, что необходимо максимально сохранить естественный рельеф местности и существующий растительный покров

Рекультивация  земель

Руководствуясь  Земельным кодексом  Республики Казахстан от 20.06.2003г. и «Инструкции  по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» Астана 2007г. в проекте на строительство объездной автодороги предусматривается приведение земельных участков, занимаемых во временное пользование, в состояние пригодное для использования в сельском хозяйстве.

Одним из основных видов подготовительных работ является техническая  рекультивация, включающая:

- снятие плодородного слоя почвы;

- складирование ПСП в штабель для хранения и дальнейшего использования при выполнении рекультивации;

- уборка и вывоз  строительного мусора на полигоны захоронения отходов;

- планировка  поверхности нарушаемых земель;

- разборка основания строительных площадок и объездной дороги

- нанесение плодородного  слоя почвы

- засыпка оврагов и промоин.

Перед  нанесением плодородного слоя почвы на спланированную поверхность необходимо произвести глубокое подпочвенное рыхление. Это мероприятие  способствует  лучшему соединению наносимого плодородного слоя с подстилающим грунтом, а также облегчает проникновение корней растений в подпочвенный слой.

Биологический этап рекультивации нарушаемых земель предусматривает проведение агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия нарушаемых земель.

При производстве биологической рекультивации нарушаемых земель предусматривается посев трав освоителей для восстановления плодородия и структуры нанесенных почв. Для этого рекомендуется использовать многолетние травы.

Обработку  почвы следует проводить в соответствии с  агротехникой приемлемой для каждого района и почвенно-климатическими условиями  района  размещения трассы.

Повышение продуктивности пастбищ должно происходить, прежде всего, за счет  внедрения эффективных агроприемов. Имеются в виду главным образом ранневесеннее боронование и посев высококачественных трав.

После посева трав рекомендуется произвести послепосевное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. Как только появятся рядки всходов, проводится обработка междурядий культиватором. Последующие обработки рекомендуется проводить по мере надобности, чтобы посевы были  чистыми от сорняков.

Рекультивация земель  должна производиться в ходе работ или после завершения работ в течение года.

Рекультивации подлежат земли, занимаемые под объездную  дорогу, строительные площадки у мостов и труб, стоянки  дорожной техники и складирования  материалов,  водозаборные площадки, засыпка оврагов и промоин.

Мощность снятия плодородного слоя почвы в зависимости от почв составляет от 31 до 40см.

Расчет объема снятия ППС представлен в таблице 4.1. Мероприятия по рекультивации приведены в таблице 4.2

Таблица 4.1. Расчетные значения по объему снятия ППС

| Наименование почвы | Площадь, га | Длина дороги, м | Ширина дороги, м | Мощность ППС (А+В), см | Объем снимаемого ППС, м2 | Объемный вес почвы, т/м3 | Вес снимаемого ППС, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероземы обыкновенные суглинистые | 231,7 | 33100 | 70 | 36 | 834120 | 1,37 | 1142744,4 |
| Сероземы обыкновенные орошаемые суглинистые | 14,56 | 2080 | 70 | 40 | 58240 | 1,37 | 79788,8 |
| Сероземы обыкновенные смытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными намытыми суглинистыми 30-50% | 2,45 | 350 | 70 | 32 | 7840 | 1,37 | 10740,8 |
| Сероземы обыкновенные слабосмытые суглинистые в сочетании с сероземами обыкновенными смытыми суглинистыми 10-30% и сероземами обыкновенными слабосмытыми суглинистые до 10% | 5,04 | 720 | 70 | 31 | 15624 | 1,37 | 21404,9 |
| Лугово-сероземные суглинистые | 1,75 | 250 | 70 | 39 | 6825 | 1,42 | 9691,5 |
| Итого |  | 36500 |  |  | 922649 |  | 1264370,40 |

Таблица 4.2 - Рекультивация  объездной а/д

| № | Мероприятия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие песчано-щебенистой смеси ( 20 см) с поверхности дороги бульдозером с перемещением в кучи на50м с последующей погрузкой экскаватором 0,65мз в автосамосвалы с транспортировкой до 1км (35000 х 0,20) | мз | 70000 |
| 2 | Планировка поверхности дороги бульдозером 108л.с. | м2 | 70000 |
| 3 | Глубокое подпочвенное рыхление бульдозером- рыхлителем суглинистых грунтов | га | 3,5 |
| 4 | Обратная надвижка плодородного слоя почвы из отвалов на подготовленную поверхность бульдозером слоем: 0,36м | мз | 12600 |
| 5 | Предпосевная обработка почвы культиватором | га | 3,5 |
| 6 | Механизированный посев многолетних трав из расчета: | га | 3,5 |
|  | люцерна - 25% от 18 кг/га + 30% | кг | 21 |
|  | райграс пастбищный -75% от 35 кг/га +30% | кг | 119 |
| 7 | Послепосевное прикатывание поверхности кольчато-шпоровым катком ЗККШ-6 н | га | 3,5 |
| 8 | Запашка многолетних трав-освоителей (второй год) трактором 80 л.с на гл. до 30 см | га | 3,2 |

Многолетние травы обладают рядом ценных биологических свойств, позволяющих возделывать их в Казахстане. Это высокая зимостойкость и засухоустойчивость, долговечность и быстрые темпы отрастания. Высокая  кормовая ценность многолетних трав определяется богатым содержанием протеина, минеральных веществ и витаминов, более низкая себестоимость по сравнению с однолетними травами.

Лучшими многолетними травами в районе проложения трассы автодороги являются житняк ширококолосый, эспарцет.

При посеве в травосмеси на сено норма высева семян составит соответственно:

житняк 7 кг/га, эспарцет 36 кг/га при 100% хозяйственной годности семян.

Житняк - многолетний рыхлокустовой злак, отличается высокой засухоустойчивостью. Подавляющее большинство растений – озимого типа развития, поэтому житняк одинаково хорошо произрастает при ранневесенних, осенних (октябрьских) и подзимних (начало ноября) сроках высева, высевается сплошными рядовыми посевами.

Эспарцет – это многолетняя ценная очень засухоустойчивая и зимостойкая бобовая культура,  высевается широкорядно с междурядьями от 30-60см.

Высевается в основном в ранневесенние сроки. Зеленая масса хорошо поедается скотом, а также дает прекрасное сено.

Рекультивация земель обеспечивает снижение воздействия нарушаемых земель на компоненты окружающей среды, атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, почву, растительный и животный  мир, оказывает благотворительное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.

Социально-экологический результат  рекультивации заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования экологических систем в районе размещения нарушенных земель после их  восстановления.

4.6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Автомобильные  дороги в  экологическом отношении представляют собой ярко выраженные полосы отчуждения, так как разрезают сложившиеся в  течение длительного периода места обитания многих жизненных сообществ. В результате по обе стороны дороги создаются специфические биогеоценозы.

Под  влиянием загазованности, шума, вибрации в придорожной полосе происходит постепенная замена видового состава растительности и животных.

Все вышеуказанные меры по ослаблению негативного влияния выбросов от  автотранспорта, шумового и вибрационного воздействия имеют прямое отношение к флоре и фауне, размещающихся на территории, прилегающей к автодороге.

Для уменьшения отрицательного воздействия на флору и фауну  при реабилитации автодороги, необходимо выполнение природоохранных мероприятий, а именно:

- обеспечение надлежащего технического состояния дорожного покрытия;

- обеспечение контроля  оптимального режима работы автотранспорта и  дорожной техники;

- устройство металлических светоотражающих ограждений, может служить приспособлением для отпугивания животных с дорог. В ночное время при попадании на ограждение света автомобильных фар,  они отражают яркие пугающие лучи в поперечном от дороги направлении;

- под воздействием противогололедных солей изменяется структура и свойства грунтов, происходит разрушение тканей  растений, а в результате отравления солями гибнут животные и птицы. Лучшими  мерами является отказ от использования солей при эксплуатации  дороги и замена их на фрикционные материалы;

- использование менее токсичных для окружающей среды противогололедных материалов типа ХКФ (хлористый кальций, ингибированный фосфатами), или  КМА (кальциво-магниевый ацетат), не приводящих к необратимым изменениям в процессе фотосинтеза и последующему  разрушению тканей растений и гибели животных;

- применять эксплуатационные машины, имеющие высокую точность равномерного распределения противогололедного материала по площади покрытия ( типа «Шмидт»),  способные обеспечить точность распределения до 1 г/м2;

- пылевое загрязнение воздуха происходит  при выполнении многих дорожных работ и оказывает отрицательное воздействие  на растительность.

Пыль, в зависимости от химического состава, оказывает на растения специфическое   воздействие,    обусловленное  проникновением    вредных соединений внутрь ткани листа. При этом накопление соединений в  растительных тканях вызывает нарушение обменных функций организма, снижение количества поглощаемой листьями фото синтетически активной энергии и приводит ускорению процессов старения.

- в целях уменьшения пылеобразования следует производить предварительное увлажнение грунта в местах его разработки и укладки, а также при устройстве временных объездных дорог;

- грунт, имеющий достаточную влажность, практически не образует  пыли от действия ветра;

- транспортировка материалов, являющихся источником пыли,  должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными  брезентовыми или иными пологами;

- в целях предотвращения  отрицательного воздействия на среду обитания, ликвидации заболачивания пониженных участков рельефа местности, следует  предусматривать работы по организации рационального водоотвода, своевременного проведения инженерных и агротехнических мероприятий по их содержанию.

В районе проложения трассы автодороги  в зону уширения земполотна под 1 Б категорию попадают зеленые насаждения, которые подлежат сносу (вяз, белосаксаульник и черносаксаульник).

Проектом определен объем сноса деревьев и кустарников а также предусмотрены затраты на восстановление. Расчет возмещения потерь лесохозяйственного производства приложен к проекту.

4.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОДОРОГИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.

Для повышения безопасности движения и снижения вероятности появления дорожно-транспортных происшествий приняты следующие мероприятия:

1. Проведен анализ соответствия существующих параметров и стандартов дороги.

На основании проведенного анализа предусмотрено улучшение поперечного профиля автодороги.

2. Проведен анализ принятых проектных решений.

В результате проведенного анализа принятых проектных решений и улучшения характеристик автодороги, на запроектированной автодороге   коэффициент   аварийности   составляет  от 0,5 до 2,0, что говорит о практически неопасном движении по автомобильной дороге с точки зрения принятых проектных характеристик дороги.

3. Разработан план организации дорожного движения.

На основании разработанного плана была разработана схема установки дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков, нанесения вертикальной и горизонтальной дорожной разметки, устройство площадок для отдыха и стоянки автомобилей.

4.Произведен анализ опасных точек на пересечении.

На всех примыканиях и развязке в разных уровнях было разработано регулирование движения за счет установки дорожных знаков, сигнальных столбиков и горизонтальной разметки.

4.9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЭСТЕТИКИ  ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Автомобильная дорога, как и любое техническое сооружение, непосредственно влияет на окружающую среду изменением параметров природных систем.

При проектировании автодороги возникает широкий круг задач, которые характеризуют её взаимосвязь с окружающей средой.

От полноты решения этих задач зависит экологическая безопасность дороги, эстетическое состояние проектируемого объекта, степень устойчивости созданного человеком  нового природно-технического ландшафта.

Непосредственное сохранение природной среды, необходимость вписывания автодороги в ландшафт, внешняя гармония с природным окружением являются основными принципами ланшафтно-эстетического проектирования.

Эстетическое впечатление от дороги зачастую портят оголенные,  обрушающиеся, заросшие бурьяном откосы, состояние дорожной одежды, неприглядные малые архитектурные формы, эрозивные участки.

Во исполнение поставленных задач и повышение эстетического уровня автодороги проектом предусмотрено оформление откосов земполотна, устройство откосов с заложением 1:4.

Кроме того, проектом предусматривается устройство новой дорожной одежды, установка дорожных знаков и устройство дорожной разметки, устройство площадок отдыха с эстакадами и туалетами, а также устройство примыканий, строительство или замена водопропускных труб на новые. Устройство каменной рисбермы с целью предотвращения возникновения водной эрозии.

С целью сохранения сложившегося природного ландшафта и создания эстетического впечатления от автодороги, предусматривается рекультивация грунтовых резервов.

В Правилах проектирования международных автодорог Европейского Сообщества эстетические требования включены в состав оценки воздействий окружающей среды на участников дорожного движения.

При этом элементы ландшафта должны быть использованы для повышения уровня безопасности дорожного движения и комфорта его участников, а также усиливать визуальную ориентировку водителей и пассажиров.

| 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ |
| --- |
| Инвестор (заказчик) | Южно-Казахстанский областной Департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК |
|  | (полное и сокращенное название ) |
| Реквизиты | Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Жибек жолы, б/н |
|  | Тел: 8(7252) 57-29-55, ИИК 000120200 Комитет Казначейства МФ РК г. Астана Код 2150035 РНН 090500030810 БИК 195301070 |
|  | (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет ) |
| Источники финансирования | Госбюджет |
|  | (госбюджет, частные инвестиции, иностранные инвестиции ) |
| Местоположение объекта | Южно-Казахстанская область, Ордабасинский и Сайрамский районы |
|  | (область, район, населенный пункт) |
| Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | Строительство объекта «Обход г. Шымкента» с км 2231 а/д М32 гр. Российской Федерации – «Самара – Шымкент» до км 674 а/д А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент – гр. Республики Узбекистан» |
| Представленные проектные материалы (полное название документации ) | Рабочий проект |
|  | (ТЭО, ТЭР, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и т. п.) |
| Генеральная проектная | Акционерное общество «АК «Казахстан Жолдары» |
| организация | Ул. Гоголя,86, тел: 79 21 22 |
| ( название, реквизиты, | ИИК 061467262, БИК 190501956, РНН 600700065578 |
| Ф.И.О. главного инженера | «АТФ Банк» г. Алматы |
| проекта) | ГИП Лукьянов С. А. тел: 2 50 84 92 |

| УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| --- |
| Атмосфера |  |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: |
| В период строительства |
| Суммарный выброс | 1368,0988 т/год |
| твердые | 1013,1 |
| газообразные | 354,998 |
| Перечень основных ингредиентов в составе выбросов | Железа оксид, оксид марганца, диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, фтористые соединения, бенз(а)пирен, ксилол, уайт-спирит, углеводороды, альдегиды, неорганическая пыль (sio2 выше 70%), неорганическая пыль (sio2 70-20%) |
| Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны | Строительно-архитектурная деятельность согласно Санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические нормам и требования к производственным объектам» №3792 утвержденных приказом №334 от 08.07.2005г., не классифицируется. В связи с тем, что проектируемые работы носят кратковременный эпизодический характер с малыми удельными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, а также отсутствуют стационарные источники выбросов - расчет уровня загрязнения нецелесообразен. |
| В период эксплуатации |
| Суммарный выброс | 4786,08 т/год |
| твердые | 3,39 т/год |
| газообразные | 4782,69т/год |
| Перечень основных ингредиентов в составе выбросов | Окись углерода, углеводороды, окислы азота, свинец, сажа |
| Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны | На расстоянии до 20 м от оси полосы движения: Окись углерода - 0(06 мг/м3 Углеводороды - 0(012 мг/м3 Окислы азота - 0(006 мг/м3 Соединения свинца - 0(000032 мг/м3 |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния : | Транспортные средства |
| электромагнитные излучения | Придорожная полоса |
| акустические | Придорожная полоса |
| вибрационные | Придорожная полоса |
| Водная среда: |  |
| Забор свежей воды: |  |
| разовый, для уплотнения земполотна и обеспыливания дорожно-строительных материалов, м3 | 95137,3 м3 |
| для х/б и питьевых нужд строительного персонала | 646958 м3 |
| Источники водоснабжения: |  |
| Поверхностные | - |
| Подземные | По согласованию с контролирующими органами |
| Водоводы и водопроводы | - |
| Количество сбрасываемых сточных вод: |  |
| В природные водоемы и водотоки | м3 /год нет |
| В пруды-накопители | м3 /год нет |
| В посторонние канализационные системы: х/б сточные воды | 646958 м3 /год |
| Концентрации загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки) | мг/л нет |
| Земли |  |
| Характеристика отчуждаемых земель: | Земли: в полосе отвода дороги пастбища |
| Площадь: | га 87,37 |
| в постоянное пользование | га 0,83 -пастбище |
| во временное пользование | га 86,54 - пастбище |
| Нарушенные земли, | га 63,4 – под пастбище, |
| требующие рекультивации: | рекультивация оврага - 1860м2 |
| Недра: Вид и способ добычи полезных ископаемых | Действующие предприятия (карьеры, заводы) |
| В том числе дорожно-строительных материалов: | ПГС- 1723,41мз, щебень-385585,1мз Грунт - 25607,6мз |
| Растительность: |  |
| Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному уничтожению | низкотравная эфемероидно-эфемеровая полусаванна |
| Рубка деревьев | нет |
| Объем получаемой древесины | нет |
| Загрязнение растительности | нет |
| Фауна, флора: |  |
| Источники прямого воздействия на животный мир и флору | нет |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) | нет |
| Отходы производства Объем отходов, тонн | 4856,88 |
| Возможность аварийных ситуаций: | Возможны Ответственность за аварийные ситуации возлагаются на перевозчиков опасных грузов |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияние на условия жизни и здоровье населения | Строительство автодороги обеспечит бесперебойное движение автотранспорта с заданной скоростью для I-й технической категории, что будет способствовать уменьшению выбросов ОГ в атмосферу, тем самым, снижая отрицательное воздействие на окружающую среду и условия жизни населения. |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | Реконструкция автодороги позволит обеспечить круглогодичные транспортные связи в районе, что вызовет улучшение условий движения и обеспечит существенное оздоровление экологической обстановки. Кроме того, на период строительства – это новые рабочие места. |
| Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства и эксплуатации объекта | Обеспечение выбора подрядной строительной организации, способной обеспечить наиболее экологически чистые технологии работ, а также выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий. Осуществление контроля соблюдения подрядной строительной организацией во время строительных работ требований природоохранного законодательства, нормативных документов, технических условий и требований проекта. Надзор за строительством природозащитных и водоотводных сооружений. Анализ соответствия объекта (автодороги) экологическим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия населения. |
| Список организаций и исполнителей, принимавших участие в разработке проектной документации (ОВОС) |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

| 1 | СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| 2 | СН РК 3.03.-02 2001г «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» Астана, 2002г |
| 3 | Законы Республики Казахстан: «О нефти и недропользовании» «Об автомобильных дорогах» «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения» |
| 4 | Кодексы Республики Казахстан Экологический кодекс 2007г Земельный кодекс 2003г Лесной кодекс 2001г Водный кодекс 2008г |
| 5 | Инструкция о порядке учета факторов, влияющих на окружающую среду при проектировании автомобильных дорог и дорожных сооружений. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Алматы 1997г |
| 6 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП РК. 2.2-1 2001, Алматы |
| 7 | Инструкция охрана окружающей среды при строительстве, ремонте, и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан ПР РК 218-21-02 |
| 8 | Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации , Астана 2007г. |
| 9 | Охрана природы. Атмосфера. Определение параметров выброса свинца, цинка, меди и соединений, СТРК 1052-2002, Астана |
| 10 | Концепция экологической безопасности Республики Казахстан, Астана, 2003г |
| 11 | Сборник санитарных правил и норм по коммунальной гигиене, Алматы, 1998г |
| 12 | Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Астана, 27.10.2006г |
| 13 | Методика определения платежей за загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками, Астана, 2006г |
| 14 | Почвы Казахской ССР |
| 15 | Указания по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан, ГосНПЦзем, 1993г |
| 16 | «Общие требования по рекультивации земель» Гост 17.5.3.04-83 |
| 17 | Требования по определению норм снятия плодородного слоя почвы Гост 17.5.3.06-85 |
| 18 | Постановление правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003г «Об утверждении нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства и правил возмещения потерь сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий. |
| 19 | Прейскурант цен на отдельные работы по землеустройству и земельному кадастру, Астана 2007г |
| 20 | Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды Астана, 2007г |
| 21 | Санитарно – эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения. № 3.02.003.04 |
| 22 | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов», № 3792 17.08.05 |
| 23 | «Санитарно-гигиенические требования к качеству воды питьевого водоснабжения» Алматы 2005 |
| 24 | Организация строительного производства СНиП 3.01.01.85. Москва 1990г |
| 25 | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Москва, 1995г |
| 26 | Инструкция по согласованию и выдаче разрешения на специальное водопользование в Республике Казахстан, 2004 г. |
| 27 | Водоснабжение и наружные сети и сооружения СНиП РК 4.01.02-2001 |